# Klostergut Reinshof

# Versuchswirtschaft

für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

der Georg-August-Universität Göttingen

37083 Göttingen-Reinshof, Tel. 0551/72111

wissenschaftlicher Leiter:	Prof. Dr. R. Rauber

Geschäftsführer:	Dr. D. Augustin

Wirtschaftsleiter:	M. Müller

# Klostergut Marienstein

# Versuchswirtschaft

für Agrarökonomie und Agrartechnik

der Georg-August-Universität Göttingen

37176 Nörten-Hardenberg, Tel. 0551/72111

wissenschaftlicher Leiter:	Prof. Dr. M. Musshoff

Geschäftsführer:	Dr. D. Augustin

Wirtschaftsleiter:	M. Müller

2010

## Inhaltsverzeichnis

### 1.      Allgemeines

Inhaltsverzeichnis

Institutsadressen

Aufgabenstellung

II.	Betriebsbeschreibung			  6

Lageplan			13

### III.	Feldversuche und Versuchswesen der Institute 			14

der Fakultät für Agrarwissenschaften

Department für Nutzpflanzenwissenschaften

Abteilung Pflanzenbau                  -  Bodenbearbeitungsversuch Garte-Süd		14

-  Bodenbearbeitungsversuch Hohes Feld		16

-  Winterzwischenfrüchten und nachfolgender

Energiemais zur Methanerzeugung		18

-  Einfluss des Wuchstyps auf das Wurzelwachs-

tum, den Stickstoffhaushalt und den Ertrag

bei Winterraps			20

-  Optimierung des Anbaus von Winter-

ackerbohnen			22

-  Nichtlegumer Zwischenfruchtbau und reduzierte

Bodenbearbeitung zur Steigerung der symbio-

tischen N²-Fixierleistung von Ackerbohnen -

N-Flüsse, Unkrautregulierung und Energie-

effizienz			24

Abteilung Pflanzenzucht               -  Rapszuchtgarten			26

-  Getreidezuchtgarten			28

-  Ackerbohnenzuchtgarten			30

-  Standortanpassung / ökologische Pflanzen-

züchtung 2010 			32

Abteilung Pflanzenernährung          -  Langzeitversuch zur P- und K-Düngung

auf dem Reinshof			34

Abteilung Agrarentomologie           -  Auswirkungen von Rübsenrandstreifen auf Befall

und räumliche Verteilung des Rapsglanzkäfers

(Meligethes aeneus) im Winterrapsbestand und

Wirksamkeit von Randbehandlungen mit

Insektiziden			37

-  Bestimmung der Attraktivität verschiedener

Rübsensorten und Raps-Rübsen-Gemenge für

die Rapsschädlinge in Parzellenversuchen zum

Nachweis der am besten geeigneten Fang-

pflanzenvariante			39

-  Einfluss von unterschiedlichen Rapssorten auf

die Befalldynamik, Vermehrungsrate und Para-

sitierungsrate des Rapsglanzkäfers (Meligehtes

aerneus)			41

Fachgebiet Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

-  Einfluss der Fruchtfolge auf die Entwicklung von

Pilzkrankheiten, Schädlingen und Unkräutern

im Raps			42

-  Weiterentwicklung und Evaluation von

Inokulationsmethoden zur Resistenzbewertung

von Rapssorten gegen den Erreger der Wurzel-

hals- und Stängelfäule Phoma lingam		44

-  Identifikation von Resistenzfaktoren an Raps

gegen den Befall mit Verticillium longisporum,

dem Erreger der krankhaften Abreife		46

-  Entwicklung eines Verfahrens zum biologischen

Abbau des Inokulums strohbürtiger pilzlicher

Pathogene im Rapsanbau auf Basis des pilzlichen

Antagonisten Microsphaeropsis ochracea		48

-  Untersuchungen zu Fruchtfolgen mit Energie-

pflanzen als ein Beitrag zur Reduktion von phyto-

medizinischen Risiken und des Pflanzenschutz-

mitteleinsatzes im Ackerbau			50

-  Bewertung der Resistenz verschiedener Winter-

rapslinien gegenüber dem Erreger der Weißstänge-

ligkeit Sclerotinia sclerotiorum und Entwicklung

einer Feld-Inokulationsmethode			52

Fachgebiet Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz und

Institut für Zuckerrübenforschung

-  Fruchtfolgeversuch zum FAEN-Verbundprojekt	54

Abteilung Agrarökologie	                            -  Bedeutung von Hecken für die Biodiversität auf

dem Versuchsgut Deppoldshausen			57

Fachgebiet Molekulare Phytopathologie und Mykotoxinforschung

-  Mischinokulationen von Maispflanzen zur

Untersuchung von Interaktionen zwischen

Maispathogenen			58

Abteilung Qualität Pflanzlicher Erzeugnisse

- Fussarienbefall bei Emmer und Nacktgerste im

konventionellen Anbau und ihre Eignung zur

Unterbrechung der Infektionskette			59

Arbeitsgruppe Graslandwissenschaft			62

-  Leguminosen-basierte Graslandwirtschaft

als Beitrag zur Sicherung der Grundfutter-

erzeugung – (KLIFF*-Futterbau)1)

Institut für Zuckerrübenforschung

-  Wertprüfung Nematodenresistenz/ -toleranz

von Zuckerrüben			63

-  Wertprüfung der Rhizoctoniaresistenz von

Zuckerrüben			64

-  Auswirkung unterschiedlicher Umweltbe-

dingungen auf den Krankheitsverlauf von

Rhizoctonia solani an Zuckerrüben			65

-  Einfluss eines Fusarienbefalls an Zuckerrübe

auf Ernteprodukte sowie auf den fruchtfolgeüber-

greifenden Fusarienbefall an Weizen		67

-  Zuckerrüben-Schaugarten			69

Institut für Zoologie und Anthropologie

-  Fluss von Kohlenstoff durch unterirdische

Nahrungsnetze: Untersuchungen mit stabilen

Isotopen			70

## Klostergut Reinshof

und

## Klostergut Marienstein

# Feldführer 2010

Forschungsarbeiten und -ergebnisse sowie Veröffentlichungen durch:

Department für Nutzpflanzenwissenschaften

# 1.	Abteilungen Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung Göttingen, Von-Siebold-Str. 8,

37075 Göttingen, Tel.: 0551/394352/394362

# 2.	Abteilung Pflanzenernährung Göttingen, Carl-Sprengel-Weg 1, 37075 Göttingen,

Tel.: 0551/395568

# 3.	Fachgebiet Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, Grisebachstr. 6,

37077 Göttingen, Tel.: 0551/393701

# 4.	Fachgebiet für Agrarökologie, Waldweg 26, 37073 Göttingen,

Tel.: 0551/399205

# 5.	Institut für Zuckerrübenforschung, Holtenser Landstraße 77, 37079 Göttingen,

Tel.: 0551/50562-0

6.	Institut für Zoologie und Anthropologie, Berliner Str. 28, 37073 Göttingen,

Tel.: 0551/395445

I	Beschreibung und Aufgabenstellung

Versuchsgüter

Die Versuchsgüter der Universität Göttingen stehen der agrarwissenschaftlichen Fakultät als Experimental-, Lehr-, und Demonstrationsbasis zur Verfügung. Den Schwerpunkt für die Forschung bilden die einzelnen Versuchsanstellungen. Daneben werden auch Datenerhebungen auf Betriebszweigebene für Forschung und Lehre genutzt.

Zusätzlich sind die Versuchsgüter durch Lehrkurse, studentische Übungen und Seminare in den Lehrplan des Fachbereiches Agrarwissenschaften eingebunden.

Klostergut Reinshof

Klostergut Marienstein

Klostergut Deppoldshausen

1.	Das in der Leineaue südlich von Göttingen gelegene Klostergut Reinshof wird seit 1980 als Versuchsgut für Pflanzenbau und -züchtung genutzt. Die Einrichtungen des Versuchsgutes stehen auch den Instituten anderer Fachrichtungen der Fakultät für Versuchsdurchführungen zur Verfügung. Darüber hinaus dient auch das nördlich von Göttingen gelegene Klostergut Marienstein mit Flächen in Göttingen, Holtensen und Weende Feldversuche Versuchsanstellungen. Seit dem 1.10.2000 stehen mit dem Klostergut Deppoldshausen auch Kalksteinverwitterungsböden als Grenzertragsstandort für verschiedene Fragestellungen zur Verfügung

2.	Für die Organisation, Koordinierung und Integration des Versuchswesens ist der Leiter der Versuchswirtschaften (Dr. Augustin) unter Aufsicht der Arbeitsgemeinschaft der Versuchsgüter zuständig. Die wissenschaftliche Leitung obliegt Prof. Dr. Rauber.

Auf einer 1 ha großen Fläche des Klostergutes Reinshof befindet sich die Versuchsstation des Instituts für Pflanzenbau und -züchtung mit Labor, Gewächshaus, Werkstatt, Maschinenhalle und Arbeitsräumen.

3.	Die Versuchsgüter verfügen über 700 ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LF) mit sehr unterschiedlichen Bodenarten. Etwa 1/3 der Fläche ist für Feldversuche geeignet. Parzellenversuche finden überwiegend auf den homogenen Aulehmen des Reinshofes statt. Der Schwerpunkt der Versuchstätigkeit ist seit Beginn der 80er Jahre auf die Entwicklung umweltschonender Anbausysteme ausgerichtet. Durch langfristig konzipierte Forschungsvorhaben werden praxisorientierte Nutzungssysteme (Extensivierung/integrierte Anbausysteme) entwickelt. Seit 1993 werden diese Untersuchungen durch Forschungsvorhaben des ökologischen Landbaus ergänzt.

Das Feldversuchswesen ist wie folgt strukturiert:

-	Zuchtgärten (Wechselflächen; 3- bis 6-jährig) und

Dauerversuchsflächen	ca. 25 ha

gleiche Versuchsanlage in Marienstein mit	ca. 31 ha

-	Untersuchungen zum ökologischen Landbau	ca. 25 ha

-	Versuche in Feldbeständen	ca. 12 ha

4.	Betriebsbeschreibung Reinshof, Marienstein, Deppoldshausen

# 4.1	Betriebsgröße und Nutzflächen (Wj. 2008)

|  | Fläche in ha |
| --- | --- |
| Nutzung | Reinshof | Marienstein | Deppoldshausen | Summe |
| Ackerland Grünland LF Hof Wege, Gräben Wasser Holzung Unland Garten Insgesamt | 270 3,2 270,7 3,1 4,6 1,8 0,5 1,9 0,3 282,7 | 257 4,7 264,7 1,7 1 1,6 267 | 149,5 9,8 160,3 0,4 5,4 6,2 11 185 | 646 17,7 666,7 5,2 11 1,8 6,7 14,5 0,3 736,2 |

# Die Betriebsfläche des Reinshofes liegt im Wasserschutzgebiet (Wasserschutzzone III).

# Der überwiegende Teil gehört zum Landschaftsschutzgebiet „Leinebergland“.

# Etwa 30 v. H. der LF liegen im Überschwemmungsgebiet von Leine und Garte.

Die Betriebsfläche Deppoldshausens liegt je zur Hälfte in den Wasserschutzgebieten II+III.

Es werden auf dem Reinshof 31 ha und in Deppoldshausen 75 ha ökologisch bewirtschaftet.

# 4.2	Natürliche Verhältnisse:

Böden

Reinshof:

etwa 80 % Auenböden (Lehme bis tonige Lehme) aus Schwemmlöß

etwa 20 % Grießerden aus Löß

Ackerzahl: 83 BP (50 - 93)

Deppoldshausen:

Kalksteinverwitterungsböden

Unterer Muschelkalk		20%

Mittlerer Muschelkalk		70%

Oberer Muschelkalk		10%

Ackerzahl: 35 – 62 BP; durchschn. 46 BP

### Klima

Reinshof:

Höhenlage über NN	  150 m

Niederschläge		  langj. Durchschnitt 645 mm (Mai -Juli = 203 mm; Mai-Sept. = 310 mm)

Rel. wenig Niederschläge recht gleichmäßig verteilt über durschn. 121 Tage

mittl. Jahrestemp.	  langj. Durchschnitt 8,7(C (Mai-Juli = 15,3(C; Mai-Sept. = 15,2(C).

Periode zwischen erstem und letztem Frost: 170 Tage

Mittlere relative Luftfeuchtigkeit 77,3 %

Deppoldshausen:

Höhenlage über NN	  330 m

mittl. Jahrestemp.	  langj. Durchschnitt 7,7(C .

# 4.3	Fruchtfolgen und Anbau im Konventionellen Ackerbau:

Auf besseren Flächen lauten die Fruchtfolgen:

ZR – WW – WW (Senf als Vorfrucht) oder

ZR – WW –WG (Ölrettich als Vorfrucht)

Die Fruchtfolge auf der nichtrübenfähigen Fläche lautet:

WR – WW – WW

WR – WW – WG

Die Fruchtfolge für die Energieproduktion

Mais – WW – WG – ZF-SG

Mais – WW – ZF-Grünroggen

Etwa 50 % der Fläche mit abnehmender Tendenz wird jährlich gepflügt. Im Zuckerrübenanbau überwiegt die Mulchsaat. Für den Zwischenfruchtanbau vor Rüben kommt überwiegend Senf oder bei Nematodenvorkommen Ölrettich zu Einsatz. Gedrillt wird Getreide und Raps mit einer gezogenen Scheiben-Grubberkombination (Vaederstad). Auf tonigen Flächen wird weiterhin die Kreiselegge bevorzugt.

# 4.5	Fruchtfolgen und Anbau im ökologischen Ackerbau:

Ökologischer Ackerbau:

Auf dem Reinshof und in Deppoldshausen wird die gleiche Fruchtfolge angebaut:

Kleegras - WW – Erbsen – WR – SW

Bodenbearbeitung

Stoppel werden einmal tief und 2- 3 mal flach gegrubbert. Grundsätzlich wird einmal im Jahr gepflügt. Erbsen und WW werden i.d.R. einmal gehackt und je nach Erfordernis und Witterung werden alle Früchte bis zu 3 mal gestriegelt. Auf den sehr tonigen Flächen in Deppoldshausen kann häufig gar nicht gehackt oder gestriegelt werden. Im Ökoanbau wird meist in Kombination mit der Kreiselegge gedrillt. Stickstoff wird ausschließlich über Leguminosen zugeführt.

| Fruchtart | 1980 ha AF | 1989 ha AF | 1997 ha AF | 2000 ha AF | 2002 ha AF | 2004 ha AF | 2006 ha AF | 2008 ha AF | 2010 ha AF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W.Weizen S. Weizen W.Gerste Roggen Hafer/SoGerste | 87,1 16,5 39,5 8,0 | 80,5 7,2 40,4 1,5 | 86,8 2,6 32,0 13,0 4,9 | 88,3 6,0 39,5 5,2 4,9 | 94,5 5,9 35,7 6,0 4,3 | 103, 11,5 31,4 6,5 0 | 89,1 7,4 29,1 4,4 | 110 4,2 26,2 2,8 7,9 | 119 4,6 35,0 7,1 4,6 |
| Sa. Getreide | 151,1 64 % | 129,6 57 % | 139,3 58 % | 143,9 59% | 143,8 59 % | 159,0 64 % | 130 52 % | 151 61 % | 143 52 % |
| Raps Zuckerrüben Ökozuckerrüben Ackerbohnen Kartoffeln Erbsen Ackerfutter/ÖkoZR | 0 64,6 0 | 0 62,1 7,8 | 15,2 44,3 2,5 4 4 | 7,7 43,6 9,1 3,9 | 8,4 52,0 3,5 | 0 54,3 4 2,5 0,8 0 | 21,5 46,7 0 0 0,5 4,5 1,2 | 0 62,4 7,2 6,2 | 16,4 48,2 0 0 0,5 1,2 4,2 |
| Sa. Blattfrucht | 64,6 27 % | 69,9 30 % | 70,2 29 % | 55,2 23 % | 63,9 25 % | 59,1 24 % | 74,4 30 % | 75 30 % | 72,5 29 % |
| Flächenstillegung | 0 | 0 | 8,6 3,4 % | 17,3 7 % | 10,0 5 % | 6,6 2 % | 8,5 3 % | 0 0 % | 0 0 % |
| Versuchsflächen | 20,5 9 % | 29,3 13 % | 23,2 10 % | 28,1 11 % | 28,8 11 % | 28,8 10 % | 36,1 15 % | 22,1 9 % | 33,5 15 % |
| Davon Dauerversuche Zuchtgärten Brachen/sonst Sa. Ackerfläche Versuche in Feldbeständen a) allgemein b) INTEX c) Ökolog. Anbau | 11,5 9 0 236, 2 0 0 0 | 19,5 9,8 0 228, 16,0 16,0 0 0 | 9,6 8,8 2,7 239, 67,7 10,0 35,0 22,7 | 18,2 9,1 2,7 249, 67,7 8,0 35,0 22,7 | 18,2 9,8 2,7 249, 71,0 11,0 35,0 22,7 | 19,5 9,8 0,6 249, 45,5 11,0 0 31,3 | 19,5 9,7 6,9 249 38,1 7,0 0 31,1 | 16,5 9,0 3,1 249 45,5 0 0 31,3 | 19,5 8,9 5,1 249 45,5 11,0 0 32,8 |

4.5  Anbauverhältnis Reinshof

# 4.6	Erträge

# Durchschnittliche Ernteerträge in dt/ha Reinshof

| Fruchtart | 1980 | 1992 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Durch-schnitt 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W.Gerste W.Weizen S.Weizen Zuckerrüben Zucker Raps W.Weizen (ökol.) Roggen (ökol.) Erbsen (ökol.) Ökozuckerrüben | 61,8 55,7 50,0 450 73,2 | 76,1 9,3 69,0 532 93,0 | 73 76,8 496,2 82,8 33 35 28 | 76,7 78 70,5 545 99,7 53 34 27 448 | 91,0 96,0 86,5 616 109 28,6 53,6 49,5 26,9 514 | 93,7 88,1 74,2 632 116 57,7 37,7 27,1 335 | 92,7 88,5 74,9 654 121, 40 58,7 37,5 9,6 | 73,9 87,2 73,3 586 101 35,3 42,4 38,6 17,9 | 89,2 92,7 714 130 52,2 45,7 33,2 | 102,8 98,9 784 142,7 53 52,27 50,79 | 87,3 88,3 76 622 113 39 54,9 42,8 21,6 432 |

# Durchschnittliche Ernteerträge in dt/ha Marienstein

| Fruchtart | 1992 | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Durch-schnitt 10 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W.Gerste W.Weizen S.Weizen Zuckerrüben Zucker | 67,7 74,5 514 | 92,9 90,4 80,1 513 91,8 | 64 71 430 74 | 74,8 75,5 72,6 519 90,8 | 89,3 94,3 582 103 | 98,1 81,6 63,4 630 115 | 97,5 77,6 500 90,9 | 76,4 77,1 64 513 84,8 | 89,3 87 52,8 567 102 | 98,8 94,9 740 134 | 85,8 83,5 67,7 559 107 |

# Durchschnittliche Ernteerträge in dt/ha Deppoldshausen

| Anbau | Fruchtart | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Durch-schnitt 9 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konventionell: N-Reduzierung auf 170 Kg N incl. Nmin; WW 180 Kg Nmin | W.Gerste W.Weizen W.Raps | 63,6 22,5 | 74,4 71,1 21,5 | 88,7 37,3 | 74,4 28,8 | 71,8 31,7 | 59,328 | 75 55,1 25,1 | 68,5 39,2 | 74,7 68,9 29,4 |
| Ökologisch | W.Weizen S.Weizen Roggen Erbsen | 20,7 14,7 21,3 11,4 | 33,1 27,1 21,5 21,5 | 44,5 20,4 17,3 | 36,4 22,6 13,2 | 44,5 23,5 18,1 | 28,5 25,9 3,49 | 18,6 17,833,2 | 28,5 6,16 | 34,4 20,9 25,3 12,8 |

  - Faktorausstattung der Betriebe

Arbeitskräftebesatz

| Arbeitswirtschaft | Reinshof | Marienstein | Summe | AK/100ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirtschaftsleiter | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,15 |
| Buchhaltung und Auswertung | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,075 |
| Schlepperfahrer | 2 | 1,4 | 3,4 | 0,50 |
| Schlepperfahrer für Versuchswesen | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,225 |
| Summe: | 3,75 | 2,65 | 6,4 | 0,81 |

# Wichtige Arbeitsgeräte						Reinshof	Marienstein

Volldrehpflug mit Packer	6 Schar	4 Schar

Tiefgrubber, Horsch-Tiger	3,0 m

Grubber Baarck, 	4,0 m

Flachgrubber, Horsch	5,7 m

Väderstad, Carrier	5,0 m

Kreiselegge	4,0 m

Drillmaschine mit Kreiselegge	4,0 m	3,0 m

Drillmaschine, Vaederstad, Kombi (auch Mais)	3,0 m

Anhängespritze, Rau GPS-geführte Teilbreitenschaltung	24,0 m

Anhängespritze John Deere		24 m

Großflächendüngerstreuer	12,0 m

pneumatischer Düngerstreuer	12,0 m	12 m

Mähdrescher-Selbstfahrer (CLAAS Lexion 420)		4,5 m

Mähdrescher-Selbstfahrer (CLAAS Lexion 430 mit Ertragskart.)	5,4 m

12-reihiges Rübendrillgerät (Kleine Unicorn)	5,4 m

Rübenhackmaschine mit Bandspritze	5,4 m

Getreidehackmaschine	4,0 m

Getreidestriegel	12,0 m

6-reihiger Rübenroder (Kleine SF 10) gem. alle Versuchsgütern

2 Radlader	           je 1,8 to Hubkraft, 37 KW

Getreidetrocknung mit -lager und Saatgutreinigung

Rundsilos	1300 to	900 to

Flachlager	100 to	300 to

div. Maschinen und Geräte für das Versuchswesen

Zugkräftebesatz

|  | Reinshof/Marienstein |
| --- | --- |
| Zugkräfte | KW | Baujahr | Typ | Zusatzausrüstung |
| 1 Fendt | 139 | 2008 | Vario 820 | F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung |
| 1 Fendt | 136 | 2006 | Vario 818 | F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung |
| 1 MF | 130 | 2004 | 7495 | F.hydr Luftdruckregelung |
| 1 Fendt | 199 | 2002 | Vario 926 | Fronthydraulik |
| 1 Fendt | 121 | 2000 | Vario 716 | F.hydr. Luftdruckregelung |
| 1 Fendt Geräteträger | 59 | 1995 | GT 380 | F.hydr. + F.zapfw. |
| KW Summe: | 784 | Schlepper sind durchschnittlich 7,6 Jahre |
| KW/100 ha | 117 |  |

Mähdrescher, Rübenroder und 3 Schlepper sind mit 2-Kammersystem auf Rapsöl umgestellt

Arbeitserledigung in €/ha

| Reinshof Marienstein | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha |
| Maschinenneuwert | 2675 | 2871 | 2751 | 1873 | 2058 | 2024 | 2044 | 1819 | 2007 | 2110 |
| Maschinenzeitwert | 979 | 980 | 900 | 796 | 862 | 719 | 566 | 627 | 616 | 730 |
| Afa | 223 | 205 | 181 | 154 | 182 | 162 | 157 | 130 | 136 | 146 |
| Personalaufwand | 519 | 426 | 462 | 366 | 381 | 403 | 418 | 394 | 410 | 410 |
| Arbeitserledigung | 742 | 631 | 643 | 520 | 563 | 566 | 574 | 524 | 546 | 556 |

1	Bodenbearbeitungsversuch Garte-Süd

# Prof. Dr. R. RAUBER, Prof. Dr. W. EHLERS

# Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

1.1	Zielsetzung

Die mechanische Belastung von Böden durch Überfahren mit schweren Maschinen führt bei "Lockerbodenwirtschaft" (Wendepflug) zu Krumen- und Unterbodenverdichtung, so dass langfristig die Ertragsfähigkeit der Böden gefährdet wird. Durch "Festbodenmulchwirtschaft" wird in der Ackerkrume ein dichteres, zugleich aber tragfähigeres Bodengefüge geschaffen, das bei größeren Auflasten durch Maschinen den Unterboden vor stärkeren Verdichtungen bewahren könnte. Ziel des Versuchs ist es, bei "Lockerbodenwirtschaft" und "Festbodenmulchwirtschaft" die Wirkung einer in ihrer Höhe gestaffelten Auflast auf Kennwerte des Bodens, Kulturpflanzenwachstum, Bodenleben und Prozesse der Gefüge-Regeneration zu quantifizieren. Hierdurch sollen Grenzen der mechanischen Belastbarkeit bei langfristig unterschiedlich bearbeiteten Böden aufgezeigt werden.

1.2	Fragestellungen

Einfluss des Bearbeitungssystems ("Lockerbodenwirtschaft" mit Wendepflug, "Festbodenmulchwirtschaft" mit reduziertem mechanischem Eingriff) und einer einmaligen Belastung des Bodens mit schwerem Gerät auf:

- mechanische, physikalische, chemische und biologische Eigenschaften des Bodens und die Bodenfauna

- morphologische und morphometrische Merkmale des Bodengefüges

- Wurzelwachstum, Wasserhaushalt und Ertragsleistung von Kulturpflanzen

- Wo liegen die Grenzen für das Gewicht schwerer Maschinen beim Bearbeitungssystem?

- Kann sich das Bodengefüge nach schwerer Belastung über die Jahre regenerieren und gibt es Unterschiede im Regenerationsvermögen zwischen den beiden Bearbeitungssystemen?

1.3	Methodische Vorgehensweisen

Der seit 1970 differenziert bearbeitete Boden ("Lockerbodenwirtschaft", "Festbodenmulchwirtschaft") wurde durch ein- oder mehrmaliges Überfahren mit Radladern gestaffelt belastet: ohne Überfahrt, 2 Radüberrollungen mit je 2,5 t Radlast, 2 Radüberrollungen mit je 5 t Radlast und 6 Radüberrollungen mit je 5 t Radlast. Die Bodenbelastung erfolgte einmalig im April 1995 vor Aussaat von Sommergerste. Aus versuchstechnischen Erfordernissen 1996: Winterweizen, 1997: Wintergerste. Im Jahr 1998 folgte Hafer. 1999: Körnererbse, 2000: Wintergerste, 2001: Winterraps, 2002: Winterweizen, 2003: Winterweizen, 2004: Körnererbse, 2005: Winterweizen, 2006: Mais, 2007: Ackerbohnen, 2008: Winterweizen, 2009: Sommergerste („Marthe“), 2010 Winterroggen („Visello“).

1.4	Anmerkungen

Die Untersuchungen zur Bodenbelastung wurden im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Verbundprojektes mit den Universitäten Braunschweig und Kiel sowie der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft in Jena durchgeführt.

Der Schlag Garte-Süd ist seit Anfang 2007 Teil der Untersuchungsflächen im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 1397 „Steuerung von Humus- und Nährstoffhaushalt in der ökologischen Landwirtschaft“ der Universitäten Kassel und Göttingen.

| 18,5 | 20 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | B |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | B | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | B | B |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | B |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | gepflügt | reduziert |

Feldplan Bodenbearbeitungsversuch “Garte Süd“

2	Bodenbearbeitungsversuch Hohes Feld

Versuchsgut Marienstein in Angerstein

# Prof. Dr. R. RAUBER, Prof. Dr. W. EHLERS

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

2.1	Zielsetzung

In der pflanzlichen Erzeugung wird Energie aus fossilen Energieträgern und Arbeitszeit für die Durchführung von Bodenbearbeitungsmaßnahmen wie Pflügen, Rückverfestigen, Stoppelbearbeitung und Saatbettbearbeitung verbraucht. Bei intensiver Feldwirtschaft kann die "Lockerbodenwirtschaft" mit Wendepflug trotz Lockerung einer Bodenverdichtung und Bodenerosion Vorschub leisten. Im pfluglosen Ackerbau wird auf die tief-wendende Pflugarbeit verzichtet. Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung werden mit zapfwellenbetriebenen, mischenden Geräten (Zinkenrotor, Kreiselegge) durchgeführt. Bei dieser "Festbodenmulchwirtschaft" erfolgt die Aussaat mit einer Scheibenschardrillmaschine. Ziel des Versuchs ist der Vergleich der beiden Bodenbearbeitungssysteme "Lockerbodenwirtschaft" und "Festbodenmulchwirtschaft" über einen langen Zeitraum im Hinblick auf Bodengefügeentwicklung, Dynamik der organischen Substanz und Erträge.

2.2	Fragestellungen

Einfluss des Bearbeitungssystems auf:

- bodenchemische, -physikalische und -biologische Eigenschaften und Prozesse

- Ertragsbildung von Feldfrüchten

- Verunkrautung, Unkrautregulierung, Abbau der Erntereste, Strohmanagement

2.3	Methodische Vorgehensweisen

Anlage des Versuches im Herbst 1967 als dreifaktorielle Streifenanlage auf Löss-Kolluvium durch K. Baeumer. Geprüft wurden in den Jahren 1968 bis 1986 die Faktoren Bodenbearbeitung ("Lockerbodenwirtschaft" und der gänzlich bearbeitungsfreie Ackerbau, die konsequenteste Form der "Festbodenmulchwirtschaft", engl. Zero-tillage), N-Düngung und Fruchtfolge. Seit 1987 nur noch Faktor Bodenbearbeitung bei mittlerer N-Düngung und betriebsüblicher Fruchtfolge; dabei 1993: Winterraps, 1994: Winterweizen, 1995: Sommergerste, 1996: Winterweizen, 1997: Wintergerste. Danach Umstellung auf Festbodenmulchwirtschaft mit flach-mulchender Bearbeitung im Vergleich zur konventionellen Lockerbodenwirtschaft. 1998: Hafer, 1999: Körnererbse, 2000: Wintergerste, 2001: Winterraps, 2002: Winterweizen, 2003: Winterweizen, 2004: Körnererbse, 2005: Winterweizen, 2006: Mais („Gavott“), 2007: Ackerbohnen („Fuego“), 2008: Winterweizen („Hermann“), 2009: Sommergerste („Marthe“), 2010 Winterroggen („Visello“).

2.4	Wissenschaftliche Bedeutung

Ältester noch existierender Versuch in Deutschland zum Ackerbau mit reduzierter Bearbeitung. An ihm wurden Fragen der Stickstoffernährung der Pflanzen und des Stickstoffumsatzes im Boden geprüft. Über die lange Versuchszeit wurde die Anreicherung von Kohlenstoff, Kalium und Phosphor in oberflächennahen Bodenschichten untersucht und die Änderung der Bodenstruktur verfolgt. Solange wie möglich soll der Versuch als wissenschaftliches Forschungsobjekt erhalten werden.

Der Schlag Hohes Feld ist seit Anfang 2007 Teil der Untersuchungsflächen im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 1397 „Steuerung von Humus- und Nährstoffhaushalt in der ökologischen Landwirtschaft“ der Universitäten Kassel und Göttingen.

| 5 | 6 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 1 | 2 |
| gepflügt | ohne Bearbeitung |

# Feldplan "Hohes Feld“

3	Winterzwischenfrüchte und nachfolgender Energiemais zur Methanerzeugung

Prof. Dr. Rolf Rauber

# Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

3.1	Zielsetzung

Das Ziel der hier vorgesehenen Untersuchungen ist es, Winterzwischenfrüchte ausfindig zu machen, die über Winter die Nmin-Mengen im Boden deutlich absenken und vor Mais hohe Trockenmasse-Erträge für die Biogasnutzung liefern. Ferner soll herausgearbeitet werden, welches die besten Winterzwischenfrüchte für den nachgebauten Energiemais (2010) sind. Die relative Vorzüglichkeit einer Winterzwischenfrucht soll anhand eines Indexes quantifiziert werden.

Der Erntezeitpunkt der Winterzwischenfrüchte im Frühjahr 2010 wird variiert. Dadurch soll erkannt werden, ob es günstiger ist, die Winterzwischenfrüchte länger stehen zu lassen, d.h. den üppigen Maiaufwuchs für die Methanproduktion zu nutzen - dafür aber die spätere Maisaussaat in Kauf zu nehmen – oder ob es günstiger ist, die Winterzwischenfrüchte früh zu ernten (Mitte April 2010) und damit auf einen Großteil der Zwischenfruchternte zu verzichten – aber den Mais früher, d.h. zu einem vermutlich günstigeren Zeitpunkt, zu säen. Die verschiedenen Zeitpunkte für die Maisaussaat sollen auch einen Hinweis dafür erbringen, inwieweit durch die Winterzwischenfrüchte der Wasserhaushalt im Boden angegriffen wird. Die Keimung, das Auflaufen und das weitere Wachstum des Maises könnten dadurch beeinträchtigt werden.

Die Maisparzellen, die eine Stickstoffdüngung erhalten, sollen mithelfen, die Vorfruchteffekte der legumen Winterzwischenfrüchte besser verstehen zu können und gleichzeitig den denkbaren Immobilisierungseffekten, z.B. durch die in großem Umfang zurückgelassenen Wurzeln des Deutschen Weidelgrases, entgegenzuwirken.

3.2	Methodisches Vorgehen

Vorfrucht Winterweizen, Stroh abgeräumt. Pflugfurche (+Packer) am 18. August 2009, Saat der Winterzwischenfrüchte am 20. August 2009.

Winterzwischenfrüchte: (1) Kontrolle = Schwarzbrache, (2) Inkarnatklee, (3) Wickroggen, (4) Winterroggen, (5) Zottelwicke, (6) Spitzwegerich, (7) Deutsches Weidelgras. Keine Düngung zu den Winterzwischenfrüchten.

Frühe Ernte der Winterzwischenfrüchte: Mitte April 2010, späte Ernte: Ende Mai 2010. Trockenmasse- und Methanerträge der Zwischenfrüchte, Stickstoff- und Ligninbestimmung. Unmittelbar nach der Ernte der Zwischenfrüchte: Pflug mit Packer, Kreiselegge, Saat des Maises, Sorte Fernandez, S = 250. Stickstoffdüngung zum Mais: 0 kg N/ha und 160 kg N/ha (KAS zur Saat).

Erhebungen während der Vegetationszeit des Maises: Feldaufgang Mais, gravimetrischer Wassergehalt und Nmin-Bestimmung im Boden, phänologische Entwicklung (BBCH-Stadien), Chlorophyllgehalt (SPAD-Meter), Trockenmasse-Gesamterträge und Kolbenerträge zur Endernte.

4	Einfluss des Wuchstyps auf das Wurzelwachstum, den Stickstoffhaushalt und den Ertrag bei Winterraps

Prof. Dr. Rolf RAUBER

# Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

4.1	Zielsetzung

Ein Problem des Rapsanbaus ist der Sachverhalt, dass diese Feldfrucht im Verlauf ihrer Vegetationszeit erheblich mehr Stickstoff aufnimmt als zur Ernte vom Feld abgefahren wird. Ein Grund hierfür ist die vergleichweise große vegetative Masse, die Raps bis zur Blüte bildet. Nach Raps wird in der Regel Winterweizen angebaut. Der Winterweizen kann jedoch im Herbst nach der Rapsernte den vom Raps im Feld zurückgelassenen Stickstoff nur begrenzt aufnehmen. In vielen Fruchtfolgen besteht nach Raps somit die Gefahr der Stickstoffverlagerung in größere Bodentiefen oder gar der Stickstoffauswaschung. Dies ist ökologisch und ökonomisch unerwünscht. Die Frage ist, ob Halbzwerghybriden, die deutlich weniger vegetative Sprossmasse aufbauen als Normalstroh-Hybriden, tatsächlich weniger Stickstoff aufnehmen und hinsichtlich des Kornertrages dennoch mit den Normalstroh-Hybriden gleichziehen können.

Die Untersuchungen sollen auch zeigen, ob Halbzwerghybriden eine bessere Stickstoffeffizienz aufweisen als Normalstrohtypen. Es soll herausgearbeitet werden welche Ertragsleistungen Halbzwerghybriden ohne Stickstoffdüngung, bei einer mittleren und bei einer hohen Stickstoffdüngung verwirklichen. Dabei soll zwischen dem Ertrag an vegetativer und generativer Biomasse unterschieden werden.

Von besonderem Interesse wird sein, die Harvestindizes und die Stickstoff-Harvestindizes der beiden Wuchstypen zu vergleichen. Dabei muss auch die maximale Stickstoffaufnahme zum Zeitpunkt der Blüte erfasst werden.

Die Wurzeluntersuchungen sollen ein Bild davon abgeben, ob die Halbzwerghybriden weniger, etwa gleich viel oder mehr Wurzeln bilden als die Normaltypen. Die Wurzelparameter sollen in Beziehung zum Sprosswachstum und zum Kornertrag gesetzt werden. Es ist bekannt, dass Raps bei hoher Stickstoffdüngung weniger Wurzelmasse bildet als bei niedriger Stickstoffdüngung. Die hier geplanten Untersuchungen sollen letztlich auch einen Beitrag zur Beantwortung der nach wie vor strittigen Frage leisten, inwieweit eine Beziehung besteht zwischen dem Wurzelwachstum und der Stickstoffaufnahme beim Raps.

4.2	Methodisches Vorgehen

Drei nicht näher verwandte Genotypen aus dem Bereich der Halbzwerghybriden und drei nicht näher verwandte Genotypen aus dem Bereich der Normalstroh-Hybriden werden im August 2010 ausgesät. Drei N-Düngungsstufen sollen eingerichtet werden: (1) 0 kg N/ha, (2) 50+50 kg N/ha und (3) 100+100 kg N/ha. Die geteilten Stickstoffgaben sollen zum Vegetationsbeginn 2011 und zum Großknospenstadium (etwa BBCH 55) mit KAS erfolgen Alle Varianten erhalten 40 kg S/ha in Form von Kieserit. Pflanzenschutz konventionell nach Bedarf.

Raps-Wuchstypen = RWT 10-11	Spalt-Spaltanlage im Raps-Zuchtgarten integriert

|  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  |  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg |  |  | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg |  | 7,5m |  |  |
|  | N2 | N1 | N3 | Z2 | Z1 | Z3 |  |  | Z2 | Z3 | Z1 | N1 | N2 | N3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 m |  |  |
|  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5m |  |  |
|  | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg |  |  | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |  |  |  |  |
|  | Z1 | Z3 | Z2 | N3 | N2 | N1 |  |  | N2 | N1 | N3 | Z1 | Z3 | Z2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 m |  |  |
|  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  |  |
|  | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |  |  | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg |  |  |  | 57,5 m |
|  | Z3 | Z1 | Z2 | N2 | N1 | N3 |  |  | N1 | N2 | N3 | Z2 | Z1 | Z3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 m |  |  |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |
|  | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg |  |  | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |  | 7,5m |  |  |
|  | N2 | N3 | N1 | Z3 | Z1 | Z2 |  |  | Z1 | Z3 | Z2 | N3 | N2 | N1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 m |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |
|  | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg |  |  | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg | 100kg+100kg |  | 7,5m |  |  |
|  | Z3 | Z2 | Z1 | N2 | N1 | N3 |  |  | N3 | N2 | N1 | Z1 | Z3 | Z2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 m |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
|  | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |  |  | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg | 50kg+50kg |  | 7,5m |  |  |
|  | N1 | N2 | N3 | Z1 | Z2 | Z3 |  |  | Z2 | Z3 | Z1 | N3 | N1 | N2 |  |  |  |  |
|  | 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktorstufen: | Düngestufen: |  |  | Raps-Wuchstypen: | Z 1 | = PR45D03 | N 1 | = PR46W31 |
|  |  |  | = 100 kg N/ha + 100 kg N/ha |  |  |  | Z 2 | = PR44D06 |  | N 2 | = PR46W20 |
|  |  |  | = 50 kg N/ha + 50 kg N/ha |  |  |  | Z 3 | = X08W921I | N 3 | = PR46W26 |
|  |  |  | = 0 kg N/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5	Optimierung des Anbaus von Winterackerbohnen

Prof. Dr. Rolf RAUBER

# Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

5.1	Zielsetzung

Winterackerbohnen spielen derzeit in Deutschland keine nennenswerte Rolle. Ein Anbau erscheint jedoch attraktiv, z.B. wegen der früheren Abreife und höheren Kornerträge, verglichen mit Sommerackerbohnen. Ein Nachteil der Winterackerbohnen liegt darin, dass sie über Winter praktisch keinen Stickstoff aus dem Boden aufnehmen und dementsprechend die Nmin-Werte über Winter so hoch sind wie in Schwarzbrachen. Teilweise wurden im Dezember Werte von über 100 kg N/ha (NO3-N + NH4-N) gemessen. - Die hohen Nmin-Werte unter Winterackerbohnen über Winter bergen grundsätzlich die Gefahr eines Nitrataustrages ins Grundwasser. Es erscheint sinnvoll über Abhilfemaßnahmen nachzudenken, schon bevor die Winterackerbohnen in größerem Umfang angebaut werden.

Die Überlegungen gehen dahin, die Winterackerbohnen (a) als Frühsaat, (b) im Gemenge mit Winterraps und (c) pfluglos in vorab gesäte Zwischenfrüchte anzubauen. Diejenigen Varianten sind zu finden, die in den Winterackerbohnen die Nmin-Gehalte im Boden über Winter am meisten absenken und gleichzeitig angemessene Ackerbohnen-Erträge hervorbringen. Damit sollen Wege aufgezeigt werden, den Anbau von Winterackerbohnen nachhaltiger zu gestalten.

5.2	Methodisches Vorgehen

Als Material steht die „Göttinger Winterackerbohne“ (WAB) aus der Abteilung Pflanzenzüchtung des Departments für Nutzpflanzenwissenschaften (Prof. Link) zur Verfügung.

2010/2011: Zehn Varianten, vier Feldwiederholungen.

Die Datumsangaben sind als Orientierungswerte zu verstehen.

1. Standard (normal): Reinsaat der WAB am 1. Oktober

2. Frühsaat: Saat der WAB am 20. August (ebenfalls Reinsaat WAB)

3. Gemenge WAB + Winterraps, Aussaat beider Partner am 20. August, getrennte Reihen

4. Raps-Aussaat am 20. August und (pfluglos) Saat der WAB am 1. Oktober

5. Hafer-Aussaat am 20. August und (pfluglos) Saat der WAB am 1. Oktober

6. Spitzwegerich-Aussaat am 20. August und (pfluglos) Saat der WAB am 1. Oktober

7. Raps-Aussaat am 20. August (Raps-Reinsaat, keine WAB)

8. Spitzwegerich-Aussaat am 20. August (Spitzwegerich-Reinsaat, keine WAB)

9. Spitzwegerich-Aussaat am 20. August, Frühjahrsfurche und Sommerackerbohnen

10. Schwarzbrache über Winter (Kontrolle), Frühjahrsfurche und Sommerackerbohnen

Breite Mantelsaat (15 m) mit Winterrübsen um die Versuchsfläche zur Abwehr typischer Rapsschädlinge, die von außen zufliegen, z.B. Stängelrüsslerarten, (Ceutorrhynchus spec.).

Keine Düngung. Mess- und Boniturgrößen: Nmin-Erfassung zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Aussaat, über Winter, während der Vegetationszeit im Frühjahr/Sommer, zum Erntezeitpunkt (zehn Termine). Aufgang, Überwinterung, Blühbeginn, Erntereife, BBCH-Stadien. Bestandesentwicklung: Bodendeckung, Unkrautdeckung, Ertragskomponenten.

Stickstoffaufnahme in allen Varianten, symbiotische Stickstofffixierung der Ackerbohnen (Differenz-Methode). SPAD-Meter-Messungen (Chlorophyllgehalt) im Verlauf der Vegetationszeit. TM-Erträge, N-Erträge im Korn, Ölerträge des Rapses. Bruttoenergie (Brennwert) des Korngutes der Ackerbohnen und des Rapses.

6	Nichtlegumer Zwischenfruchtbau und reduzierte Bodenbearbeitung zur Steigerung der symbiotischen N2-Fixierleistung von Ackerbohnen – N-Flüsse, Unkrautregulierung und Energieeffizienz

Dr. R. JUNG, Prof. Dr. R. RAUBER

# Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenbau

6.1	Zielsetzung

Der nachfolgend beschriebene Feldversuch ist ein Beitrag des DNPW zu einem interdisziplinären Projekt in Kooperation mit der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH). Das Projekt mit dem Titel „Entwicklung neuer Strategien zur Mehrung und optimierten Nutzung der Bodenfruchtbarkeit“ wird vom BMELV im Rahmen des „Bundesprogramms Ökologischer Landbau“ gefördert. Die Projektlaufzeit erstreckt sich vom Juli 2008 bis Mai 2011.

Oberziel der Forschung im interdisziplinären Projekt ist die systematische Erarbeitung, komplexe Abbildung und praktische Umsetzung von Anbaustrategien zur Sicherung und Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Die optimierte Nutzung von Körnerleguminosen in Fruchtfolgeausschnitten mit reduzierter Bodenbearbeitung bzw. Mulch- und Direktsaatverfahren im Ökologischen Landbau stehen dabei im Vordergrund.

Im Göttinger Teilprojekt soll durch den Anbau nichtlegumer Zwischenfrüchte das Angebot an bodenbürtigem pflanzenverfügbaren Stickstoff abgesenkt werden, wodurch wiederum die symbiotische N-Fixierleistung der Ackerbohnen angeregt wird. Unterstützt werden soll dieser Effekt durch reduzierte Bodenbearbeitung und der damit verbundenen reduzierten Mineralisierung. Geringer Arbeits- und Energieeinsatz sollen mit hoher Nutzungseffizienz des Stickstoffs und sicheren Erträgen verbunden werden.

6.2	Methodisches Vorgehen

Folgender Fruchtfolgeausschnitt wird getestet: Sommergerste – Hafer-Sonnenblumen-Gemenge als nichtlegume Zwischenfrucht – Ackerbohnen. In der ersten Phase der Untersuchungen (Winter 2008/09 bzw. 2009/10) wird der Einfluss der nichtlegumen Zwischenfrucht auf die nachfolgenden Ackerbohnen untersucht. Deshalb werden die Großparzellen unterteilt. 1. mit Zwischenfrucht: ein Hafer-Sonnenblumen-Gemenge sowie 2. ohne Zwischenfrucht als Schwarzbrache.

In der zweiten Phase werden zum Zeitpunkt der Etablierung der Ackerbohnen (Frühjahr 2009 und 2010) differenzierte Bodenbearbeitungsverfahren durchgeführt. A) konventionelle Bodenbearbeitung mit dem Wendepflug; B) reduzierte Bodenbearbeitung mit dem Flügelschargrubber sowie C) Mulchsaat ohne Bodenbearbeitung.

Neben der Hauptfrucht Ackerbohne (cv. Fuego) wird Sommerweizen (cv. Granny) als Kontrolle und Referenz ausgesät. In den Varianten B) und C) wird ferner mit der sogenannten Cross-Slot-Technik ein neuartiges Mulchsaatverfahren eingesetzt. Alle Versuchsvarianten werden im Anbausystem „Weite Reihe“ gesät, um Unkräuter durch Mulchen im Reihenzwischenraum regulieren zu können. Der Reihenabstand beim Anbau der Ackerbohnen und des Sommerweizens beträgt jeweils 37,5 cm.

Während des Versuchszeitraumes werden laufend Bonituren und Messungen zu Pflanzenwachstum, Bodentemperatur und Strahlungsintensität im Bestand durchgeführt. Die Sprossmassen und N-Gehalte der Kulturpflanzen und Unkräuter werden zu definierten Zeitpunkten (z.B. BBCH-Stadien) erhoben. Bodenproben zur Nmin-Analyse werden zu pflanzenbaulich wichtigen Terminen entnommen. Die symbiotische Stickstofffixierleistung der Ackerbohnen wird mit Hilfe der δ15N-Methode bzw. der Erweiterten Differenzmethode bestimmt. Geplant ist ferner, den Transfer des Stickstoffs von der nichtlegumen Zwischenfrucht zu den Ackerbohnen durch eine 15N-Spurenanreicherung zu ermitteln.

Versuchsplan für den Standort Göttingen-Reinshof. Drei Großparzellen (24 x 15 m) je Block; vier Wiederholungen. FMS: Festboden-Mulchsystem (ohne Bodenbearbeitung), LMS: Lockerboden-Mulchsystem (Grubber), LBS: Lockerbodensystem (Pflug); ZF: mit Zwischenfrucht, O: ohne Zwischenfrucht; AB: Ackerbohne, SW: Sommerweizen.

##### 7	Rapszuchtgarten 2010

Prof. Dr. H. BECKER, PD Dr. W. ECKE, Dr. Ch. MÖLLERS, Dipl.Biol. T. JESSKE, Dipl. Ing. agr. S. MIERSCH; Ing.agr. NURHASANAH, MSc hort. J. SCHATZKI, Dipl. Ing. D. ZELTNER

7.1	Zielsetzung

Für die heutige Anbaubedeutung von Raps hat die Pflanzenzüchtung wie bei kaum einer anderen Fruchtart eine zentrale Rolle gespielt. Erst durch die Entwicklung von erucasäurefreien Sorten mit niedrigem Glucosinolatgehalt konnte der Rapsanbau seine heutige Bedeutung erlangen. In Deutschland hat das Göttinger Institut dabei durch die Arbeiten von Prof. G. Röbbelen, Prof. W. Thies, und zahlreicher Doktorandinnen und Doktoranden eine wichtige Rolle gespielt. Heute gilt daher das Rapsöl als das wertvollste pflanzliche Öl für die menschliche Ernährung. Außerdem könnten sich durch eine genetische Veränderung des Fettsäuremusters neue Anwendungsmöglichkeiten für den Raps als nachwachsendem Rohstoff für die oleochemische Industrie ergeben.

7.2	Fragestellungen

Eine weitere züchterische Verbesserung von Samenqualität, Ertragshöhe und Ertragssicherheit soll erreicht werden durch:

- Erweiterung der genetischen Variation durch "Resynthesen" (= Rapsformen aus Kreuzung zwischen Rübsen und Kohl)

- Verbesserung der Stickstoff-Aufnahme und -Verwertung

- Erweiterung der genetischen Variation durch Kreuzung mit chinesischem Material

- Erhöhung des Ölgehaltes durch weite Kreuzungen, markergestützte Selektion und Entwicklung von Substitutionslinien

- Untersuchung  des Beitrages einzelner Gene zur Ausprägung des Ölgehalts (Teil des Genomanalyseprojektes GABI)

- Untersuchung der genetischen Variation für die Nährstoffeffizienz (N und S)

- Genetische Variation in der sekundären Dormanz von Samen

7.3	Methodische Vorgehensweise

Auf einer Fläche von etwa 5 ha werden angebaut:

- Parzellenversuche zur Ertragsfeststellung; Parzellengröße 10,5 m², meist Anlage als 6x6-Gitter mit 2 Wiederholungen; teilweise zweistufige Prüfungen mit unterschiedlicher N- bzw. S-Düngung; teilweise Ernte der Gesamtpflanze zu Blühende um die N-Aufnahme zu erfassen; insgesamt etwa 600 Parzellen

- Beobachtungsanbau zum Erfassen agronomischer Merkmale Anbau in Einzelreihen, Doppelreihen oder vierreihigen Kleinparzellen (3,75 m²); insgesamt über 3000 Doppelreihen; Isolierung selektierter Pflanzen unter Tüten zur Vermeidung von Fremdbefruchtung (insgesamt etwa 8 000 Pflanzen).

# 8	Getreidezuchtgarten 2010

Prof. Dr. H. BECKER, Dr. Ss. WITZKE-EHBRECHT, G. MIOTKE;

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung  Pflanzenzüchtung

Einkornweizen (Triticum monococcum)  ist eine der ältesten uns bekannten Getreidearten. Einkorn ist mit Brotweizen verwandt, aber kein direkter Vorfahre. Einkornweizen wurde im heutigen Südosten der Türkei bereits ca. 7600 v. Chr. in Kultur genommen und hat sich von dort nach Europa verbreitet. Mit dem Beginn der Ackerbaukultur wurde Einkorn hier von anderen Getreidearten verdrängt. Als anspruchslose Kulturpflanze ist Einkorn im ökologischen Landbau von Interesse. Das Einkornmehl zeichnet sich durch einen im Vergleich zu Brotweizen höheren Proteingehalt sowie mehrfach erhöhten Carotingehalt aus. Die Körner sind bespelzt;  aber freidreschender Einkornweizen wurde in der Genbank St. Petersburg gefunden.  Für die studentische Lehre wird an diesem Objekt die Stammbaum-Züchtungsmethode  und Ramschzüchtungsmethode demonstriert.

’Historische’ Weizenlinien (Ursprung Deppoldshausen) sowie aktuelle Weizensorten werden in  einer Leistungsprüfung evaluiert.

Saflor (Färberdistel, Carthamus tinctorius L.) ist als neue Ölpflanze von Interesse. Bis 2007 wurde das Forschungsvorhaben “Saflor als neue Ölpflanze im ökologischen Landbau-zuchtmethodische Grundlagen und Schnellmethoden zur Qualitätsbestimmung” bearbeitet.

Es werden folgende Versuche angebaut:

Herbstaussaat

- ”Winterweizen-Deppoldshausen” Erhaltungsanbau von 10 historischen Weizenlinien (Ursprung Deppoldshausen)  und 2 Leistungssorten

- ”Einkornweizen Zuchtgarten” besteht aus:

Erhaltung von 84 Linien in Kleinparzellen

Einkorn Kreuzungsnachkommen  z.T. mit freidreschendem Einkornweizen

4-F2-Parzellen; 2 x 32 F3- Linien; 2 x 16 F4-Linien; 2 x 8 F5-Linien sowie Elterngenotypen und 2 Standardsorten in Kleinparzellen

Ramschzüchtung: 12 Komponenten ’composite cross’ als Kleinparzellen in Dünnsaat

- ”LP Einkorn” Leistungsprüfung (6x6 Gitter) von 36 bespelzten Einkornlinien, sowie 3 Weizen- und 3 Dinkelsorten (alle ohne Stickstoffdüngung) mit 2Wdh, jede Prüfgliedparzelle besteht aus 3 Saatparzellen; Parzellengröße 5,4 qm. Spontane Auskreuzung zwischen bespelzten und  freidreschendem Einkornweizen soll zur Produktion neuer Kreuzungskombinationen genutzt werden (Aussaat von 5% freidreschenden Körnern in die linke und rechte Saatparzelle; Ernte der  Einzelpflanzen mit „freidreschendem“ Ährentyp vor der Mähdruschernte)

- ”LP F-Typ Linien” Leistungsprüfungen mit 18 freidreschenden Einkornlinien, 2 Wdh, jede Prüfgliedparzelle besteht aus 3 Saatparzellen; Parzellengröße 5,4 qm

Frühjahrssaat

- “LP Saflor “ Leistungsprüfung (8x8 Gitter), 2 Wdh, von F5- F7-Linien aus Kreuzung zwischen adaptierten Genotypen und Genotypen mit hohem Ölgehalt, 2,5 qm Parzellen

9	Ackerbohnen-Zuchtgarten 2010

Prof. Dr. W. LINK, R. MARTSCH

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Arbeitsgruppe „Züchtungsforschung an Ackerbohnen“   http://www.uni-goettingen.de/de/48273.html

Die Ackerbohne (Vicia faba L.) ist mit einer mind. 9000 Jahre alten Kulturgeschichte eine der ältesten Garten- und Ackerfrüchte.  Sie stammt vermutlich von den Ufern von Euphrat und Tigris und wird heute weltweit in gemäßigten und semiariden Klimaten angebaut (bedeutende Flächen in China, Australien, UK, Maghreb, Ägypten, Äthiopien, Ecuador, Bolivien).  Die Samen werden zur menschlichen Ernährung und als Viehfutter genutzt.  Das hohe Potential dieser Bohne resultiert aus ihrem Samen-Proteingehalt (30%) und aus ihrer hohen N-Symbiose-Leistung (>100kg N/ha).  Sie ist insbesondere im ökologischen Landbau gefragt.

Bei unseren Experimenten geht es darum, die Winterhärte und Resistenz von Winter-Ackerbohnen genetisch zu verbessern; in Sommerbohnen-Material geht es darum, die Varia-tion der Samengröße physiologisch und molekulargenetisch zu studieren (Kooperation mit IPK Gatersleben) und durch Mutationsauslösung die Proteinqualität zu verbessern (Kooperation mit dem Institut für Ökologischen Landbau, vTI-Trenthorst). Weitere Arbeiten mit Winter- und Sommer-Ackerbohnen dienen der Vorbereitung zukünftiger Experimente, u.a.  zur Fortpflanzungsbiologie und zur Zuchtmethodik.

9.1	Methodisches Vorgehen

Entwicklung, Analyse und Vermehrung von Linien mit besonderen Merkmalen in Isolierhäusern (Samengröße, Autofertilität, ‚closed flower’, Methioningehalt, Symbiosemutanten). Evaluierung u.a. auf Pollen- & Samenmerkmale in Isolierhäusern. Evaluierung von Ackerbohnen-Elitematerial in Leistungsprüfungen im Feld.

Es werden auf der Versuchsstation Reinshof u.a. folgende Versuche angebaut:

„Elite-Synthetik/S“, Erhaltung und Vermehrung eines Sommerbohnen-Elite-Synthetiks

„Basis-Population“, Selektion auf Spät- und Dünnsaat-Toleranz

„EU-Sortenversuch Erbsen“ Europäischer Sortenversuch mit Sommer-Erbsen

„EU-Sortenversuch Ackerbohnen“ Europäischer Sortenversuch mit Sommer-Ackerbohnen

„Isolierhäuser“, vier Häuser mit Versuchen zur Aufspaltung der Samengröße, mit Mutanten

(Kooperation mit FAL; Kooperation mit NIAB) und mit Vorarbeiten zu weiteren

Forschungsthemen

„Pre-Breeding“, Gemeinsame Evaluierung von nachwachsender genetischer Variabilität

„Elite-Synthetik/W“, Erhaltung und Vermehrung eines Winter-Ackerbohnen-Synthetiks

„Topcross“, Erzeugung von Saatgut (Winterbohnen, >400 Prüfglieder) für Feldversuche mit
  den Merkmalen Resistenz und Winterhärte

„Elite-Prüfung“ von 36 Elite-Winterackerbohnen (Winterhärte, Resistenz, Ertrag)

„Polycross“, Erzeugung von Saatgut (36 Elite-Winterbohnen), Merkmale Resistenz

und Winterhärte

In über 40 Freiland-Isolierlagen (Reinshof, Deppoldshausen, Von-Sieboldstraße) werden außerdem ausgewählte Sommer- und Winterbohnen-Linien für zukünftige Projekte erhalten und entwickelt.

10.	Standortanpassung / ökologische Pflanzenzüchtung 2010

Prof. Dr. H. C. BECKER, Dr. B. HORNEBURG, BSc hort. S. TRÖSTER

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenzüchtung

10.1	Tomaten im Freiland

Tomaten sind seit dem Beginn ihrer Verbreitung in Deutschland am Anfang des letzten Jahrhunderts zu einem der beliebtesten Gemüse geworden. Im Inland werden im Erwerbsanbau nicht einmal 10% des Bedarfs erzeugt. Im Gemüsebau sind Tomaten eines der wichtigsten Produkte. Sie werden in (fast) jeder Gärtnerei – zunehmend als Qualitätstomaten – angebaut. Viele Gärtnereien vermarkten in den Monaten April bis Juni Tomaten-Jungpflanzen. Ein wesentlicher begrenzender Faktor für die Ausweitung der Tomatenproduktion sind die Schwierigkeiten im Freilandanbau. Der Freilandanbau ist Ressourcen schonend und kostengünstig, da Glas- oder Folienkonstruktionen und teilweise auch Bewässerung nicht nötig sind. Die Produktion wird jedoch durch die Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans) sehr stark eingeschränkt: Die Erregerrassen befinden sich im Wandel und seit vier Jahrzehnten nimmt die Virulenz zu.

- Der Einfluss von Normalanbau und Anbau im „Göttinger System“ auf Qualität und Ertrag von ‚Wildtomaten’ und Zuchtlinien (4 Genotypen x 2 Anbausysteme x 3 Wiederholungen) wird in Zusammenarbeit mit Dr. Inga Smit, Abteilung Qualität pflanzlicher Erzeugnisse, untersucht.

- Zur Optimierung der Selektion auf Phytophthora-Feldresistenz werden 4 Zuchtlinien und 5 Elternsorten in einer randomisierten Blockanlage mit 3 Wiederholungen jeweils am Spalier und frei wachsend angebaut. Erfasst wird der Infektionsverlauf. Weitere Versuchsorte sind Stuttgart-Hohenheim und Rhauderfehn/Ostfriesland.

- Die Eigenschaften von 50 Zuchtlinien werden in einer Blockanlage mit 2 Wiederholungen gegen Standardsorten geprüft.

Historische Tomaten: 50 Sorten werden in einer randomisierten Blockanlage mit 2 Wiederholungen im überdachten Feldanbau geprüft. Die Anbauweise wurde vom Versuchsbetrieb Ökologischer Gemüsebau in Bamberg entwickelt.

Brassicaceae für Blattnutzung

- 60 Genotypen Regional- und Handelssorten von Grünkohl und Futterkohl werden in einer Blockanlage mit 2 Wiederholungen geprüft. Untersucht werden Verwandtschaftsbeziehungen, morphologische Eigenschaften, Ertrag, Standfestigkeit, Winterhärte, Qualität (sensorische Eigenschaften, Glucosinulat-Zusammensetzung und -Gehalt) sowie die Haltbarkeit. Weitere Versuchsorte sind Deppoldshausen und Rhauderfehn/Ostfriesland.

- 100 Genotypen der Arten Brassica rapa, B. napus, B. juncea, B. carinata, Diplotaxis tenuifolia, D. muralis und Eruca sativa werden in einer randomisierten Blockanlage mit 4 Wiederholungen geprüft. Untersucht werden Ertrag, morphologische Eigenschaften, Qualität (Glucosinulat-Zusammensetzung und -Gehalt, sensorische Eigenschaften) sowie die Haltbarkeit.

Radicchio (Cychorium intybus ssp. foliosum)

In Zusammenarbeit mit dem Kultursaat e.V. werden aktuelle Sorten und Erhaltungssorten unter den Bedingungen des ökologischen Landwirtschaft auf Gesundheit, gute Kopfbildung, Lagerfähigkeit, lange Ernteperiode, Schossfestigkeit und die Toleranz früher Fröste selektiert.

10.2	Pastinaken (Pastinaca sativa L.)

Die Pastinake ist in England ein wichtiges Frisch-, Lager- und Industriegemüse. In Deutschland werden Pastinaken zur Zeit noch wenig genutzt und das vorhandene Sortenangebot ist agronomisch und qualitativ nicht befriedigend.

In Zusammenarbeit mit dem Kultursaat e.V. und der Universität Hohenheim werden Qualitätseigenschaften von 12 Sorten und Zuchtlinien untersucht.

# 10.3	Linsen (Lens culinaris Medik.)

Die Linse ist eine alte einheimische Kulturpflanze, deren Anbau aber seit Anfang des vorigen Jahrhunderts weitgehend erloschen ist. Untersuchungen zu langfristigen Veränderungen bei der on-farm Bewirtschaftung von drei alten Sorten werden seit 1997 auf Flächen neben dem Ackerbohnen-Zuchtgarten durchgeführt.

11	Langzeitversuch zur P- und K-Düngung auf dem Reinshof

Dr. B. STEINGROBE, Dipl.-Ing. agr. R. HILMER

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Pflanzenernährung und Ertragsphysiologie

11.1	Zielsetzung

Trotz einer Vielzahl von Düngungsversuchen ist die ökonomisch optimale und ökologisch verträgliche Düngungshöhe umstritten. Da der Standort beträchtlichen Einfluss auf die Nährstoffdynamik und damit die optimale Düngungshöhe hat, wurde 1983 je ein P- und ein K-Düngungsversuch von Prof. Dr. A. JUNGK auf dem Auenboden des Leinetales angelegt. Damit war beabsichtigt, Erfahrungen zu sammeln, wie sich eine längerfristige Zufuhr von P und K in Höhe der Abfuhr dieser Nährstoffe vom Feld bzw. eine geringere oder höhere Zufuhr als die Abfuhr auf die Erträge in einer Zuckerrüben-Winterweizen-Wintergerste-Fruchtfolge, die Nährstoffgehalte in den Pflanzen (Pflanzenanalyse) und im Boden (LUFA-Methoden) auswirken. Dabei sind die Hypothesen zu prüfen, dass die Nährstoffzufuhr in Höhe der Abfuhr mit den Ernteprodukten zur Erhaltung des Nährstoffgehaltes im Boden ausreicht und die Nährstoffmengen in den Ernterückständen voll bei der Düngerbemessung zu berücksichtigen sind. Zu diesem Zweck wurden neben der Düngermenge auch die Düngezeitpunkte und Düngerformen sowie die Zufuhr organischer Substanz (Ernterückstände in Form von Stroh bzw. Rübenblatt) variiert.

11.2	Fragestellung

- Welches ist die langfristig optimale Düngungshöhe bei hohem Ertragsniveau?

- Welchen Einfluss hat die Düngerform auf die Düngewirkung?

- Welchen Einfluss hat die Wahl des Düngungszeitpunktes

  - in der Fruchtfolge und

  - innerhalb des Jahres (Herbst/Frühjahr)?

- Welche Wirkungen haben überhöhte Düngergaben?

- In welchem Maße können die Nährstoffe in den Ernterückständen zur Düngung angerechnet werden?

- Welches sind die Grenzwerte im Boden und in der Pflanze für eine ausreichende Nährstoffversorgung?

- Seit 1999: Wie wirkt Klärschlamm-P im Vergleich zu Mineraldünger-P?

11.3	Methodische Vorgehensweisen

Das Grundmuster beider Versuche ist gleich. Zunächst gibt es Parzellen (12 x 12 m), in denen alle Ernteprodukte, auch Stroh und Zuckerrübenblatt, vom Feld abgefahren werden (GA). Die damit abgefahrenen P- bzw. K-Mengen werden entweder mineralisch ersetzt oder nicht ersetzt (Nullparzellen).

Daneben gibt es die Wirtschaftsweise, dass Stroh und Blatt auf dem Feld verbleiben (SBV). Es erfolgt der 0,5-, 1-, 3- oder 9-fache Ersatz der Abfuhr oder die Düngung unterbleibt (Nullparzellen). Bei der Wirtschaftsweise "SBV" gibt es weitere Varianten, in denen P bzw. K in der Fruchtfolge (alle 3 Jahre) nur zu den Zuckerrüben gedüngt wird. Bei allen diesen Varianten erfolgt die Düngung im Herbst (P als Triplephosphat, K als 60er Kalisalz).

Tabelle 1:	Versuchsglieder (VG) und Nährstoffgaben des P- und K-Düngungsversuchs

(von 1983 bis einschl. Frühjahr 1995, Änderungen ab Ernte 1995 siehe unten)

| P-Versuch | K-Versuch |
| --- | --- |
| VG | Düngung | Bemerkung | VG | Düngung | Bemerkung |
|  | (1) | (2) | (3) |  | (1) | (2) | (3) |
| 1 | 0 | 0 | GV | 1 | 0 | 0 | GV |
| 2 | 0 | 0 | SBV | 2 | 0 | 0 | SBV |
| 3 | 0 | 0 | GA | 3 | 0 | 0 | GA |
| 4 | 0,5 | 28 | SBV | 4 | 0,5 | 35 | SBV |
| 5 | 1 | 57 | SBV | 5 | 1 | 70 | SBV |
| 6 | 1,5 | 85 | SBV | 6 | 1,5 | 105 | SBV |
| 7 | 3 | 170 | SBV | 7 | 3 | 210 | SBV |
| 8 | 9 | 510 | SBV | 8 | 9 | 630 | SBV |
| 9 | 1 | 170 | SBV; Fruchtfdg. zu ZR | 9 | 1 | 210 | SBV; Fruchtfdg. zu ZR |
| 10 | 1 | 57 | SBV; Hyperphosphat | 10 | 1 | 70 (+19) | SBV; KCl + NaCl (wie Kali grob) |
| 11 | 3 | 170 | SBV; Hyperphosphat | 11 | 1 | 273 | GA |
| 12 | 1 | 90 | GA | 12 | 1,5 | 105 | SBV; Frühjahrsdg. |
| 13 | 1,5 | 85 | SBV; Frühjahrsdg. |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 57 | SBV; Klärschlamm |  |  |  |  |

(1)  0,5 = 0,5x Entzug, 1 = 1x Entzug usw.

(2)  kg P2O5/ha bzw. kg K2O/ha, kg NaCl/ha

(3)  G = Gesamtpflanze; V = Verbleib auf dem Feld; SB = Stroh und Blatt; A = wird
	  abgefahren

Änderungen ab Herbst 1995:

P-Versuch: Einstellung der P-Düngung auf den Versuchsgliedern 7, 8 und 11.
	In den Jahren 1999 (erstmalig), 2002, 2005 und 2008 Ausbringung von 	Klärschlamm (aus dem Klärwerk Göttingen) auf die VG 13 und 14 (1999: 288 kg 	P2O5/ha, 2002: 5t TM = 149 kg P2O5/ha, 2005: 5t TM = 143 kg P2O5/ha, 2008: 5t 	TM = 372 kg P2O5/ha), VG 6 erhielt als Kontrolle dazu in diesen Jahren die 		entsprechende Menge an Triplephosphat.
K-Versuch: Einstellung der jährlichen K-Düngung auf den VG 7, 8 und 12 sowie Einführung 	der Fruchtfolgedüngung auf diesen VG zu den Zuckerrüben seit Frühjahr 1997
Die Versuche wurden in Blockanlagen mit je 4 Wiederholungen angelegt (Abb. 1).

K-Versuch

| Block | 43 10 | 44 3 | 45 11 | 46 5 | 47 4 | 48 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 37 2 | 38 9 | 39 7 | 40 6 | 41 12 | 42 1 |
| Block | 31 2 | 32 10 | 33 3 | 34 5 | 35 7 | 36 1 |
| III | 25 8 | 26 11 | 27 9 | 28 6 | 29 12 | 30 4 |
| Block | 19 1 | 20 5 | 21 11 | 22 9 | 23 3 | 24 6 |
| II | 13 4 | 14 2 | 15 12 | 16 7 | 17 10 | 18 8 |
| Block | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
| I | 1 6 | 2 5 | 3 4 | 4 3 | 5 2 | 6 1 |

1, 2, ....Parzellennummer

1, 2,.....Versuchsglied (VG)

P-Versuch

| Block | 50 4 | 51 11 | 52 14 | 53 3 | 54 10 | 55 2 | 56 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 43 7 | 44 12 | 45 8 | 46 1 | 47 5 | 48 9 | 49 13 |
| Block | 36 8 | 37 10 | 38 5 | 39 2 | 40 4 | 41 11 | 42 3 |
| III | 29 14 | 30 1 | 31 7 | 32 6 | 33 12 | 34 9 | 35 13 |
| Block | 22 11 | 23 14 | 24 2 | 25 13 | 26 4 | 27 9 | 28 7 |
| II | 15 1 | 16 5 | 17 12 | 18 10 | 19 8 | 20 6 | 21 3 |
| Block | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
| I | 1 7 | 2 6 | 3 5 | 4 4 | 5 3 | 6 2 | 7 1 |

1, 2, ....Parzellennummer

1, 2,.....Versuchsglied (VG)

Abb. 1: Schema der Anlage des P- und K-Versuchs

12	Auswirkungen von Rübsenrandstreifen auf Befall und räumliche Verteilung des Rapsglanzkäfers (Meligethes aeneus ) im Winterrapsbestand und Wirksamkeit von Randbehandlungen mit Insektiziden

Dr. B. Ulber, Dipl.Ing.agr. M.-L. Krüger

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Agrarentomologie

12.1	Zielsetzung

In mehrortigen Versuchen soll geklärt werden, ob die Rapsglanzkäfer beim Zuflug in die Rapsbestände im Frühjahr durch Angebot besonders attraktiver Fangpflanzen in Randstreifen angelockt und Insektizideinsätze zur Bekämpfung des Rapsglanzkäfers so auf Randbehand-lungen begrenzt werden können. Ziel ist die Reduzierung des Risikos einer weiteren Selektion auf Insektizidresistenz bei diesem Schädling.

12.2	Fragestellungen

- Einfluss eines frühblühenden Rübsenrandstreifens (Sorte ’Perko’) auf die räumliche Verteilung des Rapsglanzkäfers innerhalb des Winterrapsbestandes

- Bekämpfungserfolg von Insektizidapplikationen im Raps- bzw. Rübsenrandstreifen im Vergleich zu Ganzflächenbehandlungen

- Bewertung der reduzierten Insektizidmaßnahmen in Hinsicht auf die Verringerung des Selektionsdruckes auf die Rapsglanzkäferpopulation und die Ertragssicherung für die Praxis

12.3	Methodisches Vorgehen

Die Phänologie der adulten Rapsglanzkäfer im Frühjahr wird mit Hilfe von Gelbschalen beobachtet. Die Befallsstärke und räumliche Ausbreitung der Altkäfer im Bestand wird im Abstand von 3 bis 4 Tagen von Beginn des Knospenstadiums bis zur Vollblüte bestimmt, indem die Käfer innerhalb der Randstreifen-Parzellen und in einem Abstand von 10, 20 und 40 m von den Randstreifen entfernt im angrenzenden Rapsbestand gezählt werden. Zu Beginn der Abreife werden die Knospenverluste durch Rapsglanzkäfer (leere Stiele) und die gebildeten Schoten/Pflanze bestimmt. Die Kornerträge im Bestand mit und ohne Rübsen-Randstreifen werden durch Kerndrusch ermittelt.

Versuchsvarianten (siehe Versuchsplan):

- Unbehandelter Rübsenrandstreifen

- Insektizid-behandelter Rübsenrandstreifen

- Unbehandelter Rapsrandstreifen

- Insektizid-behandelter Rapsrandstreifen

- Insektizidbehandlung im Rapsrandstreifen und im angrenzender Rapsbestand

Versuchsstandorte:

- Marienstein (Masch)

- Reinshof (Himmelreich)

Versuchsanlage Rübsen-Randstreifenbehandlung Rapsglanzkäfer 2009/10

ohne Insektizid = keine Insektizidmaßnahme im Knospenstadium und in der Blüte

mit Insektizid = Bekämpfung des Rapsglanzkäfers (behandelte Teilflächen grau unterlegt)

<             70-100m            ><            70-100m              ><              70-100m            ><              70-100m            ><              70-100m          >

| Raps, ohne Insektizid | Rübsen, ohne Insektizid | Raps, mit Randbeh. | Rübsen, mit Randbeh. | Raps, mit Flächenbeh. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ohne Insektizid | ohne Insektizid | ohne Insektizid | ohne Insektizid | mit Insektizid |
| ohne Insektizid | mit Insektizid | ohne Insektizid | ohne Insektizid | ohne Insektizid |
| Rübsen, ohne Insektizid | Raps, mit Flächenbeh. | Rübsen, mit Randbeh. | Raps, ohne Insektizid | Raps, mit Randbeh. |

13	Bestimmung der Attraktivität verschiedener Rübsensorten und Raps-Rübsen-Gemenge für die Rapsschädlinge in Parzellenversuchen zum Nachweis der am besten geeigneten Fangpflanzenvariante

Dr. B. ULBER, A. DÖRING

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Agrarentomologie

13.1	Zielsetzung

Die Eignung verschiedener Rübsensorten und Raps-Rübsengemenge als Fangpflanzen wird wesentlich durch die Morphologie (Habitus, Farbe) und die Phänologie der Pflanzen bestimmt. Je eher der Rübsen im Frühjahr das Knospen- und Blütenstadium relativ zum Raps erreicht und je stärker und länger er mit spezifischen Pflanzenreizen die Schädlinge vom Raps ablenkt, desto weniger Schädlinge besiedeln den Raps. Daher soll die Attraktivität von 3 Rübsensorten und von Raps-Rübsengemengen (Rübsenanteil 5 %, 10 %) in randomisierten Parzellenversuchen an zwei Standorten (Göttingen, Kassel) unter natürlichem Befallsdruck aufgeklärt werden, um die am besten geeignete Sorte bzw. Gemengekombination zum nachfolgenden Einsatz in den Großparzellenversuchen auswählen zu können. Dabei wird auch eine Winter-Rübsensorten mit 00-Qualität (’Largo’) einbezogen, Zusätzlich zu den Reinsaaten werden auch Gemenge von Raps mit Rübsen (5 %, 10 % Rübsenanteil) in die Prüfungen einbezogen. In den Fangpflanzen- und Rapsparzellen wird die Besiedelungsdynamik, Eiablage und Larvenentwicklung des Rapserdflohs, Rapsstängelrüsslers, Gefleckten Kohltriebrüsslers, Rapsglanzkäfers und Kohlschotenrüsslers in kurzen Abständen erfasst und quantifiziert.

13.2	Fragestellung

- Welche Unterschiede bestehen in der phänologischen Entwicklung (insbes. Knospen- und Blütenbildung) verschiedener Rübsensorten im Vergleich zu Raps

- Wie stark und wie lange werden die verschiedenen Rübsensorten und Raps-Rübsen-Gemenge im Vergleich zum Raps von den Rapsschädlingen für Fraß und Eiablage besiedelt

- Welche Rübsensorte bzw. welches Raps-Rübsengemenge ist am besten als Fangpflanzenstreifen bzw. als Mischkultur für den ökologischen Winterrapsanbau geeignet

13.3	Methodisches Vorgehen

Auf einem für den ökologischen Landbau zertifizierten Schlag wird ein Parzellenversuch mit 6 Prüfgliedern (Gesamtflächenbedarf 4000 m²) angelegt. Vorfrucht sollte möglichst keine stark zehrende Kultur sein. Die Einsaat erfolgt zwischen Mitte August und Anfang September durch Versuchstechniker des DNPW mit  Parzellen-Drilltechnik (doppelter Reihenabstand).

Versuchsvarianten

siehe beiliegenden Versuchsplan

Versuchsstandort

Reinshof, ökologischer Ackerbau (Flächenbedarf netto 0,4 ha)

|  |  | Gesamt-Länge 150,5m |
| --- | --- | --- |
| B L O C K IV | R A N D | 22 Largo | 23 Malwira | 24 Robust/Largo 95/5 | R A N D | 16m |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5m |  |
|  |  | 19 Robust/Largo 90/10 | 20 Robust | 21 Perko |  | 16m |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5m |  |
| B L O C K III |  | 16 Robust/Largo 90/10 | 17 Robust | 18 Malwira |  | 16m |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5m |  |
|  |  | 13 Robust/Largo 95/5 | 14 Perko | 15 Largo |  | 16m |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5m |  |
| B L O C K II |  | 10 Robust/Largo 95/5 | 11 Largo | 12 Perko |  | 16m |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5m |  |
|  |  | 7 Malwira | 8 Robust/Largo 90/10 | 9 Robust |  | 16m |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5m |  |
| B L O C K I |  | 4 Perko | 5 Robust/Largo 95/5 | 6 Robust/Largo 90/10 |  | 16m |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5m |  |
|  |  | 1 Robust | 2 Largo | 3 Malwira |  | 16m |  |
|  | 3m | 7,5m | 7,5m | 7,5m | 3m |  |  |
|  | Gesamt-Breite 28,5m |  |

Versuchsplan 2009/10 (Reinshof):

Attraktivität von Rübsensorten und Raps-Rübsen-Gemenge für Schadinsekten im Öko-Rapsanbau

Saatstärke: 20 K./m Reihe

Randparzellen:  je 2 Spuren ROBUST;   Mantelsaat: ROBUST;   Zwischen den Blöcken I - IV: Winterroggen-Einsaat im Frühjahr

14	Einfluss von unterschiedlichen Rapssorten auf die Befallsdynamik,

Vermehrungsrate  und Parasitierungsrate des Rapsglanzkäfers (Meligethes aeneus)

Dr. B. Ulber, M.-L. Krüger

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Agrarentomologie

14.1	Zielsetzung

Die verstärkt auftretende Resistenz des Rapsglanzkäfers gegenüber Pyrethroiden verlangt nach neuen, auch nicht-chemischen Bekämpfungsstrategien. Hierfür sind genauere Kenntnisse der Populationsdynamik und -entwicklung des Rapsglanzkäfers erforderlich. Inwiefern die Rapssorte einen Einfluss auf die Befallsdynamik, Vermehrungsrate und Parasitierungsrate des Schädlings hat, soll in einem Sortenversuch mit je zwei früh- und spätblühenden Winterrapssorten untersucht werden.

14.2	Fragestellungen

- Einfluss der Pflanzenphänologie und –architektur auf die Populationsdynamik

- Einfluss von frühblühenden Rapssorten gegenüber spätblühenden Rapssorten auf die Befallsdynamik, Vermehrungsrate und Parasitierungsrate

- Einfluss von frühblühenden Rapssorten gegenüber spätblühenden Rapssorten auf Oviposition, Larvenentwicklung und Populationswachstum

14.3	Methodisches Vorgehen

Der Beginn des Zuflugs der Altkäfer im Frühjahr wird mit Gelbschalen erfasst. Die Abundanz der Käfer/Pflanze wird von Beginn des Knospenstadiums bis zur Vollblüte durch Abklopfen ermittelt. Ab Blühbeginn wird die Abwanderung der Larven von den Pflanzen zur Verpuppung in den Boden mit Kunststoffschalen, gefüllt mit Wasser und Dispersionsmittel, bestimmt. Die Larven werden unter dem Binokular auf die Parasitierung durch Schlupf-wespen untersucht. Anschließend wird der Jungkäferschlupf flächenbezogen mit Bodenphotoeklektoren ermittelt. Die Daten werden für Lebenstafelanalysen herangezogen.

Versuchsanlage

Der Versuch wurde im August 2009 auf der Versuchsfläche “Wendelsgraben I“ des Fachgebietes Pflanzenpathologie und Pfanzenschutz, DNPW, in Weende mit je 2 frühen und 2 späten Winterrapssorten ausgesät (randomisierte Blockanlage mit 4 Wiederholungen; Parzellengröße 20m x 7,5m). Auf Teilparzellen erfolgt im Knospenstadium eine Insektizidbehandlung gegen den Rapsglanzkäfer. Die Parzellen werden getrennt beerntet.

| Randbepfl. cv. Cooper |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C – | C + | Zw | A + | A – | Zw | D – | D + | Zw | B + | B – |  |
| Oase | D – | D + |  | C + | C – |  | B – | B + |  | A + | A – | Oase |
|  | B – | B + |  | D + | D – |  | A – | A + |  | C + | C – |  |
|  | A – | A + |  | B + | B – |  | C – | C + |  | D + | D – |  |
| Randbepfl. cv. Cooper |  |  |  |  |  |  |

~ 117 m

Sorten:

A = NK Passion (Liniensorte, früh) 	       - = ohne Insektizidbehandlung

B = Elektra (Hybridsorte, früh)  				                + = mit Insektizidbehandlung

C = Favorit (Liniensorte, spät)  				                 Zw = Zwischenweg

D = Titan (Hybridsorte, spät)

15	Einfluss der Fruchtfolge auf die Entwicklung von Pilzkrankheiten,

Schädlingen und Unkräutern im Raps

Dr. B. KOOPMANN, Dr. B. ULBER, Prof. Dr. A. von TIEDEMANN

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Fachgebiet Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

15.1	Zielsetzung

Der Fruchtfolge-Dauerversuch besteht seit 1988. Es werden Pflanzenschutzprobleme untersucht, die durch eine Ausweitung des Rapsanbaus entstehen. Im Mittelpunkt der Beobachtungen steht dabei das Auftreten von Pilzkrankheiten am Raps. Es werden aber auch Entwicklungen im entomologischen und herbologischen Bereich erfasst. Aus den Ergebnissen können Empfehlungen für die Entwicklung von Rapsfruchtfolgen abgeleitet werden. Der Versuch dient insbesondere als Demonstrationsversuch in der Lehre für Studierende im Bachelorstudium Agrarwissenschaften/Pflanzenproduktion.

15.2	Fragestellungen

- Einfluss der Fruchtfolge auf das Infektionspotential von Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum und Verticillium longisporum

- Einfluss der Fruchtfolge auf den Befallsbeginn und die Befallsstärke verschiedener Schadinsekten an Winterraps

- Einfluss der Fruchtfolge auf Dichte und Zusammensetzung der Unkrautpopulation.

- Einfluss der Fruchtfolge auf die Erträge, die Bestandesentwicklung und den Nährstoffvorrat im Boden

15.3	Methodische Vorgehensweise

Es werden vier verschiedene Fruchtfolgen mit einem Rapsanteil von 25%, 33%, 50% und 100% gegenübergestellt. (vgl. Versuchsplan) Die Bodenbearbeitung ist generell nicht-wendend. Bestandesentwicklung, N-Vorrat im Boden, Verunkrautung, Schädlings- und Krankheitsbefall und Überdauerungsstrukturen der Pathogene im Boden und auf der Bodenoberfläche sowie die Erträge werden erfasst.

# Versuchsstandort: Universitäts-Nordgebiet (nördlich Otto-Hahn-Strasse):

Süd											Nord

16	Weiterentwicklung und Evaluation von Inokulationsmethoden zur
Resistenzbewertung von Rapssorten gegen den Erreger der Wurzelhals- und
Stängelfäule Phoma lingam

E. VORBECK, Dr. B. KOOPMANN, Prof. Dr. A. von TIEDEMANN
Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

16.1	Zielsetzung

Im Rahmen von Feldversuchen sollen im Gewächshaus etablierte Inokulationsmethoden zur Resistenzermittlung von Raps ins Freiland übertragen, bewertet und verbessert werden. Ziel ist es, eine Methode zur Resistenzbewertung zu entwickeln, die folgende Zielsetzungen erfüllt:
           ● Unabhängigkeit vom natürlichen Befallsdruck
           ● Hohe Infektionserfolge
           ● Einfache Handhabung
           ● Reproduzierbarkeit.

16.2	Fragestellungen

● Einfluss des Inokulums (Stoppel, infizierte Haferkörner) auf den Befall

● Einfluss des Ausbringungstermines des Inokulums auf den Infektionserfolg

● Kann die Ausbringung zusätzlichen Inokulums einen höheren Befallsdruck sicherstellen?

16.3	Methodische Vorgehensweise

Vier vom Bundessortenamt auf Phomaresistenz unterschiedlich eingestufte Rapssorten (Caiman[2], Fortis [6], Aviso[4] und Cooper[4]) werden angebaut und auf unterschiedliche Weise inokuliert. Hierzu werden befallene Stoppeln und mit zwei Phoma Isolaten (unterschiedlicher Kreuzungstyp) bewachsene Haferkörner verwendet. Der Befallsdruck soll mit der vorhergehenden Ausbringung von Stoppelresten oder durch das nachfolgende Ausbringen von infizierten Haferkörnern zu zwei Zeitpunkten (Herbst, Frühjahr, Herbst und Frühjahr) erhöht werden. Diese Varianten werden mit unbehandelten Parzellen verglichen, die der Erfassung des natürlichen Befallsdruckes dienen. Weiterhin wird eine Gesundvariante geführt, die eine regelmäßige Fungizidbehandlung mit einem Azol-Fungizid (Eria) erfährt. Das Fungizid wurde so ausgewählt, dass keine ertragsrelevanten physiologischen Nebenwirkungen zu berücksichtigen sind.

Der Versuch wird über die Vegationsperiode beprobt, um die Krankheitsdynamik zu erfassen. Die Pflanzenentnahme erfolgt aus Probenahmeparzellen: Parallel dazu wurden Ernteparzellen für Ertragserhebungen angelegt. Der Versuch umfasst 24 Versuchsglieder (4 Sorten * 6 Behandlungen), die in vierfacher Wiederholung angelegt wurden. Die Parzellengröße (Summe aus Beprobungs- und Beerntungsparzelle) umfasst 2,5m*9,8 m = 24 qm, die reine Versuchsfläche beträgt damit 576 qm.

| 24 |  | 13 | 16 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 15 | 14 | 8 | 5 |  |  |
| 22 |  | 9 | 12 | 22 | 21 |  |  |
| 21 |  | 10 | 11 | 23 | 24 |  |  |
| 20 |  | 19 | 18 | 3 | 4 |  |  |
| 19 |  | 20 | 17 | 2 | 1 |  |  |
| 18 |  | 10 | 12 | 18 | 17 |  |  |
| 17 |  | 11 | 9 | 19 | 20 |  |  |
| 16 |  | 23 | 22 | 4 | 2 |  |  |
| 15 |  | 24 | 21 | 1 | 3 |  |  |
| 14 |  | 8 | 7 | 15 | 16 |  |  |
| 13 |  | 5 | 6 | 14 | 13 |  |  |
| 12 |  | 24 | 23 | 6 | 5 |  |  |
| 11 |  | 21 | 22 | 7 | 8 |  |  |
| 10 |  | 20 | 19 | 14 | 13 |  |  |
| 9 |  | 17 | 18 | 16 | 15 |  |  |
| 8 |  | 2 | 1 | 11 | 9 |  |  |
| 7 |  | 4 | 3 | 12 | 10 |  |  |
| 6 |  | 16 | 15 | 21 | 24 |  |  |
| 5 |  | 13 | 14 | 22 | 23 |  |  |
| 4 |  | 8 | 7 | 17 | 20 |  |  |
| 3 |  | 5 | 6 | 18 | 19 |  |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 12 | 11 |  |  |
| 1 |  | 1 | 2 | 9 | 10 |  |  |
|  | FG | AB | CD | EF | GH | FG |  |
|  |  | EP | EP | EP | EP |  |  |
|  | Legende: | 1 | Eria-Caiman | 13 | Körner 2***-Caiman |  |  |
|  |  | 2 | Eria-Aviso | 14 | Körner 2-Aviso |  |  |
|  |  | 3 | Eria-Cooper | 15 | Körner 2-Cooper |  |  |
|  |  | 4 | Eria-Fortis | 16 | Körner 2-Fortis |  |  |
|  |  | 5 | Kontrolle-Caiman | 17 | Körner 1+2****-Caiman |  |  |
|  |  | 6 | Kontrolle-Aviso | 18 | Körner 1+2-Aviso |  |  |
|  |  | 7 | Kontrolle-Cooper | 19 | Körner 1+2-Cooper |  |  |
|  |  | 8 | Kontrolle-Fortis | 20 | Körner 1+2-Fortis |  |  |
|  |  | 9 | Körner* 1Caiman | 21 | Stoppel-Caiman |  |  |
|  |  | 10 | Körner 1**-Aviso | 22 | Stoppel-Aviso |  |  |
|  |  | 11 | Körner 1-Cooper | 23 | Stoppel-Cooper |  |  |
|  |  | 12 | Körner 1-Fortis | 24 | Stoppel-Fortis |  |  |
| * Körner: mit zwei Phoma-Isolaten bewachsene Haferkörner unterschiedlichen „mating“ Typs |
| ** 1: ausgebracht imHerbst *** 2: Ausgebracht im Frühjahr **** 1+2: sowohl im Herbst als auch Frühjahr ausgebracht |

17	Identifikation von Resistenzfaktoren an Raps gegen den Befall mit Verticillium longisporum , dem Erreger der krankhaften Abreife

J. KNÜFER, Prof. Dr. A. von TIEDEMANN

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

  - Zielsetzung

Verticillium longisporum, der Erreger der so genannten „krankhaften Abreife“ an Raps, hat in den letzten Jahren durch die stetig zunehmende Anbaufrequenz von Winterraps eine immer größere Bedeutung gewonnen. Eine Bekämpfung durch den Einsatz von Fungiziden ist nicht möglich und weder im Winter- noch Sommerrapssortiment ist derzeit eine ausreichende Toleranz gegen diesen Erreger vorhanden.

Im Rahmen dieses Versuches soll die Anfälligkeit von 40 Winterraps-Akzessionen gegenüber V. longisporum unter Feldanbaubedingungen getestet und die Ausbreitungsdynamik des Schaderregers in der Pflanze untersucht werden.

  - Fragestellungen

- Symptombeschreibung und -erfassung im Verlauf der Vegetationsperiode

- Prüfung der Anfälligkeit verschiedener Akzessionen gegenüber V. longisporum

- Entwicklung relevanter Parameter zur Erfassung der Resistenz/Anfälligkeit

- Räumliche/zeitliche Ausbreitung von V. longisporum in der Pflanze im Verlauf der Vegetationsperiode

  - Methodische Vorgehensweise

Mit V. longisporum befallene Rapsstoppeln wurden gemahlen und 15g/m2 kurz vor der Aussaat in die obersten Bodenschichten auf der gesamten Versuchsfläche gleichmäßig verteilt und eingearbeitet. Der Versuch ist als randomisierte Blockanlage mit 4 Wiederholungen angelegt.

Die Aussaat der zu prüfenden Sorten erfolgte am 20.08.2009 mit einer Aussaatstärke von 50 Kö/m2.

Zur Untersuchung der räumlichen und zeitlichen Ausbreitung des Erregers in der Pflanze werden in regelmäßigen Abständen Pflanzenproben entnommen und mittels quantitativer PCR untersucht. Zusätzlich werden unmittelbar nach der Ernte Stoppeln entnommen und visuell auf Befall mit V. longisporum bonitiert. Diese Ergebnisse werden mit Ergebnissen aus einem Gewächshaus-Screening in Beziehung gesetzt.

Verticillium-Versuch Weende (Dragoneranger), 2009/10 Angegeben ist die Anordnung der 40 zu prüfenden Rapsgenotypen

18	Entwicklung eines Verfahrens zum biologischen Abbau des Inokulums strohbürtiger pilzlicher Pathogene im Rapsanbau auf Basis des pilzlichen Antagonisten Microsphaeropsis ochracea

M.. STADLER, Prof. Dr. A. von TIEDEMANN

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

18.1	Zielsetzung

Die Einengung der Fruchtfolgen führt zu verstärkten phytosanitären Problemen im Ackerbau. Dabei spielen Pflanzenreste eine zentrale Rolle bei der Überdauerung von Pathogeninokulum. Ein innovativer Ansatz ist der biologisch beschleunigte Abbau dieses Inokulums. Im Rahmen dieses Versuchs soll die Wirksamkeit eines Mykoparasiten, Microsphaeropsis ochracea, auf das Inokulum einiger wichtiger Pathogene an Raps (Leptosphaeria maculans, Verticillium longisporum) untersucht werden.

18.2	Fragestellung

- Einfluss der Aufwandmenge und des Applikationstermins von Microsphaeropsis ochracea auf die Reduktion des Pathogeninokulums.

- Mögliche Auswirkung einer Behandlung mit Microsphaeropsis ochracea auf den Ertrag im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle und einer praxisüblichen Fungizidvariante.

Versuchsstandort: Große Lage, Gö-Weende

|  | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Block A | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15m |
| Block B | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15m |
| Block C | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15m |
| Block D | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15m |

| 1. unbehandelte Kontr. | 4. Fungizideinsatz |
| --- | --- |
| 2. 1 kg/ha Herbst | 5. 1 kg/ha Herbst / Frühjahr |
| 3. 2 kg/ha Herbst | 6. 2kg/ha Herbst Frühjahr |

18.3	Methodische Vorgehensweise

Im Herbst 2007 wurde im Mulchsaatverfahren ein Raps-Monokulturversuch mit der Winterrapssorte ‚Trabant’ für die Dauer von drei Jahren angelegt. Der Versuch wurde als Blockanlage mit einer Parzellengröße von 12 m x 15 m gestaltet. Nach der Ernte der Vorfrucht Winterraps 2007 erfolgte ein Grubberstrich von ca. 5 cm Tiefe über alle Versuchsparzellen. Vor der Aussaat wurde Microsphaeropsis ochracea mit den Aufwandmengen 1 kg/ha bzw. 2 kg/ha des formulierten Produkts mittels  Pflanzenschutz-spritze auf die Erntereste am Boden appliziert. Anschließend erfolgte eine flache Bodenbearbeitung (ca. 10 cm  Tiefe). Weitere Applikationen mit M. ochracea erfolgten im Frühjahr und Herbst 2008 und 2009. Als Kontrollen dienten eine unbehandelte Kontrollvariante und eine Fungizidvariante.

Fungizidbehandlungen wurden jährlich im Herbst (BBCH 18) und im Frühjahr (BBCH 50 / BBCH 65) durchgeführt. Im Frühjahr 2010 soll eine weitere Applikation mit M. ochracea auf den entsprechenden Parzellen erfolgen. Der Versuch wurde jedes Jahr nach dem gleichen Versuchsplan behandelt. Eine mögliche Reduktion des Pathogeninokulums wird mittels visueller Krankheitsbonitur zu verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanzen erfaßt.

Das Projekt ist eine Kooperation mit der PROPHYTA GmbH (Malchow/Poel) und wird vom BMELV im Rahmen des Innovationsprogramms gefördert.

19	Untersuchungen zu Fruchtfolgen mit Energiepflanzen als ein Beitrag zur Reduktion von phytomedizinischen Risiken und des Pflanzenschutzmittel-einsatzes im Ackerbau

Dr. H.-H. STEINMANN1, Prof. Dr. A. von TIEDEMANN2, Prof. Dr. L. THEUVSEN3, M.Sc. M. WINTER², M.Sc. H. HARTMANN1

1 Forschungs- und Studienzentrum Landwirtschaft und Umwelt

² Dept. Nutzpflanzenwissenschaften, Fachgebiet Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

3 Department für Agrarökonomie und rurale Entwicklung, Abt. Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness

Partner: Universität Rostock (Prof. Dr. B. GEROWITT, Prof. Dr. M. NELLES)

Förderer: BMELV (Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, FNR)

19.1	Problemstellung

Die großen Ackerbaukulturen in Deutschland (Getreide, Mais und Raps) werden in kurzen, phytomedizinisch problematischen Fruchtfolgen und mit einem entsprechend hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz angebaut. Dies gilt überwiegend für den Food- wie auch für den Non-Food-Bereich. Dass der Anbau von Energiepflanzen in der ackerbaulich orientierten Landwirtschaft zunimmt, zeigt sich an Hand aller Statistiken und Prognosen. Hat der wachsende Markt für Nachwachsende Energieträger auch zu einer erfreulichen Entwicklung hinsichtlich der Perspektiven für die agrarische Pflanzenproduktion geführt, so ist die Entwicklung ihrerseits begleitet von verschiedenen Befürchtungen, die vor allem die Intensität einer spezialisierten Produktion, die auftretenden phytomedizinischen Probleme, den dadurch bedingten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Wirkung auf die Agrarbiodiversität betreffen. Unter pflanzenbaulichen und landschaftsökologischen Gesichtspunkten wäre es ungünstig, wenn Energiefruchtfolgen dauerhaft separat von traditionellen Fruchtfolgen, womöglich mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten etabliert würden. Das Vorhaben widmet sich der Analyse wichtiger fruchtfolgebedingter Probleme derartiger Fruchtfolgen und soll die Chancen des Anbaus von Energiepflanzen für die Auflockerung von engen Fruchtfolgen aufzeigen.

19.2	Untersuchungsschwerpunkte

- Einfluss von Energiefruchtfolgen auf das Auftreten von Pflanzenkrankheiten

- Einfluss der Fruchtfolge auf Dichte und Zusammensetzung der Unkrautpopulation

- Einfluss der Fruchtfolge auf die Notwendigkeit des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln (Herbizide, Fungizide, Insektizide)

- Eignung der Fruchtarten für die energetische Verwendung

- Quantifizierung des innerbetrieblichen Wertes von Fruchtfolgeeffekten

19.3	Methodische Vorgehensweise

Das Vorhaben basiert auf Daten von Praxisbetrieben aus Norddeutschland sowie auf Feldversuchen. Im Versuch werden 4 Fruchtfolgen unterschieden (Energiemaisdaueranbau; Raps-Weizen; Raps-Grünroggen-Energiemais-Weizen; Weizen- Raps-Weizen-Grünroggen-Energiemais); jede Frucht wird in jedem Jahr angebaut. Es werden vier verschiedene Pflanzenschutzkonzepte ausgeführt, die sich am Bedarf der jeweiligen Fruchtfolgen orientieren.

Ein Versuchsstandort befindet sich auf dem Schlag „Große Lage“ der Versuchswirtschaften, ein weiterer in Rostock.

Versuchsplan Große Lage, Göttingen Weende

Fruchtfolge und Feldfrucht in 2010 (in Klammern Vorfrucht). Nach Grünroggen (GRo) folgt im Mai 2010 Silomais

| FF4 Raps (SW) | FF 3 Raps (SW) | FF 1 Mais (Mais) | FF 3 SW (Mais) | FF 2 Raps (FW) | FF 4 GRo (FW) | FF 2 FW (Ra) | FF 4 SW (Mais) | FF 3 GRo (Ra) | FF 4 FW (Ra) | FF 3 GRo (Ra) | FF 4 GRo (FW) | FF 4 FW (Ra) | FF 2 Raps (FW) | FF 4 SW (Mais) | FF 3 Raps (SW) | FF 1 Mais (Mais) | FF 3 SW (Mais) | FF 4 Raps (WW) | FF 2 FW (Ra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-F0 | UK-PS | PS-F0 | UK-BK | UK-BK | PS | UK-BK | PS-F0 | UK-PS | PS | UK-PS | PS | UK-BK | UK-PS | PS-F0 | UK-PS | PS | PS-F0 | UK-BK | PS |
| PS | PS-F0 | PS | UK-PS | UK-PS | PS-F0 | PS | UK-BK | UK-BK | UK-PS | PS-F0 | UK-BK | PS | PS-F0 | UK-PS | UK-BK | UK-BK | UK-PS | UK-PS | UK-PS |
| UK- PS | UK-BK | UK-PS | PS | PS-F0 | UK-BK | UK-PS | PS | PS | PS-F0 | PS | PS-F0 | UK-PS | UK-BK | UK-BK | PS | PS-F0 | UK-BK | PS | PS-F0 |
| UK- BK | PS | UK-BK | PS-F0 | PS | UK-PS | PS-F0 | UK-PS | PS-F0 | UK-BK | UK-BK | UK-PS | PS-F0 | PS | PS | PS-F0 | UK-PS | PS | PS-F0 | UK-BK |
| PS | UK- PS | UK-BK | PS | PS-F0 | UK-BK | PS-F0 | UK-PS | PS | UK-PS | PS | PS-F0 | UK-PS | PS | UK-BK | PS | PS-F0 | UK-BK | PS-F0 | UK-PS |
| UK-PS | UK-BK | PS | PS-F0 | PS | UK-PS | UK-BK | PS-F0 | UK-PS | UK-BK | UK-PS | UK-BK | UK-BK | PS-F0 | PS-F0 | UK-PS | PS | PS-F0 | UK-BK | PS |
| UK-BK | PS-F0 | PS-F0 | UK-PS | UK-PS | PS | PS | UK-BK | UK-BK | PS-F0 | UK-BK | PS | PS-F0 | UK-PS | PS | PS-F0 | UK-PS | PS | UK-PS | UK-BK |
| PS-F0 | PS | UK-PS | UK-BK | UK-BK | PS-F0 | UK-PS | PS | PS-F0 | PS | PS-F0 | UK-PS | PS | UK-BK | UK-PS | UK-BK | UK-BK | UK-PS | PS | PS-F0 |

Basislinie: Straße von der Kläranlage Göttingen zum Kompostwerk. Parzellenbreite 7,5 m. Nordrichtung (

Fruchtfolgen	Versuchsglieder

FF 1	Maisdaueranbau	PS	Situationsbezogener Pflanzenschutzmitteleinsatz

FF 2	Raps – WW	PS-F0	ohne Fungizide

FF 3	Raps – Zwischenfrucht – Mais – WW	UK-PS	Problemunkräuter, Unkrautmanagement wir in PS

FF 4	Raps – WW – Zwischenfrucht – Mais – WW 	UK-BK	Problemunkräuter, Management nach speziellem Bedarf

FW: Früher Winterweizen, SW: Später Winterweizen, Ra: Raps, GRo: Grünroggen als Zwischenfrucht

20	Bewertung der Resistenz verschiedener Winterrapslinien gegenüber dem Erreger der Weißstängeligkeit Sclerotinia sclerotiorum und Entwicklung einer Feld-Inokulationsmethode

T. WULF, Prof. Dr. A. von TIEDEMANN

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Allgemeine Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz

20.1	Zielsetzung

Im deutschen Winterrapssortiment finden sich zurzeit keine zufrieden stellenden Resistenzen gegen den Erreger der Weißstängeligkeit Sclerotinia sclerotiorum. Für eine systematische Suche nach möglichen Resistenzquellen soll eine zuverlässige und praxistaugliche Screeningmethode für die Resistenzbewertung entwickelt werden. Mit dieser Methode soll Zuchtmaterial der beteiligten Züchterhäuser auf Resistenz geprüft werden, um somit weniger anfällige Genotypen für die weitere Züchtung identifizieren zu können.

20.2	Fragestellungen

- Prüfung der Anfälligkeit der verschiedenen Genotypen gegenüber S. sclerotiorum unter Feldbedingungen

- Bewertung der eingesetzten Inokulationsmethode hinsichtlich Inokulationserfolg, Reproduzierbarkeit und Praxistauglichkeit

20.3	Methodische Vorgehensweise

Die Aussaat der zu prüfenden Sorten erfolgte am 20.08.2009 auf dem Schlag „Dragoneranger“ mit einer Aussaatstärke von 50 Körnern/m². Es wurden zweigeteilte Parzellen angelegt, bei denen auf einer Hälfte der Parzelle der Befallsdruck durch das Ausbringen von Sklerotien (19.11.2009) erhöht wurde, während die andere Hälfte durch den Einsatz einer Blütenspritzung nahezu befallsfrei gehalten werden kann.

Der Befall wird anhand visueller Bonituren kurz vor der Ernte im Bestand erfasst und anschließend mit den Ergebnissen einer Stoppelbonitur und Ergebnissen aus dem Gewächshaus in Beziehung gesetzt.

Das Projekt ist eine Kooperation mit deutschen Rapszüchtern und der GFP und wird vom BMELV im Rahmen des Innovationsprogramms gefördert.

Versuchsplan Sclerotinia-Rapsversuch 2009/2010 auf dem „Dragoneranger“ (Die in den Parzellen dargestellten Zahlen geben die eingesetzten Sorten an):

| Parzelle | 28 | 28 | 12 | 21 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | 27 | 13 | 19 | 6 |
|  | 26 | 26 | 8 | 15 | 7 |
|  | 25 | 25 | 10 | 17 | 1 |
|  | 24 | 24 | 11 | 20 | 5 |
|  | 23 | 23 | 14 | 16 | 2 |
|  | 22 | 22 | 9 | 18 | 4 |
|  | 21 | 21 | 7 | 10 | 24 |
|  | 20 | 20 | 4 | 14 | 26 |
|  | 19 | 19 | 1 | 12 | 22 |
|  | 18 | 18 | 6 | 8 | 28 |
|  | 17 | 17 | 2 | 13 | 25 |
|  | 16 | 16 | 5 | 9 | 23 |
|  | 15 | 15 | 3 | 11 | 27 |
|  | 14 | 14 | 27 | 6 | 18 |
|  | 13 | 13 | 23 | 5 | 20 |
|  | 12 | 12 | 28 | 1 | 15 |
|  | 11 | 11 | 22 | 7 | 21 |
|  | 10 | 10 | 26 | 3 | 16 |
|  | 9 | 9 | 24 | 4 | 19 |
|  | 8 | 8 | 25 | 2 | 17 |
|  | 7 | 7 | 16 | 26 | 9 |
|  | 6 | 6 | 17 | 28 | 13 |
|  | 5 | 5 | 19 | 23 | 11 |
|  | 4 | 4 | 21 | 25 | 8 |
|  | 3 | 3 | 15 | 22 | 12 |
|  | 2 | 2 | 20 | 27 | 14 |
|  | 1 | 1 | 18 | 24 | 10 |
|  |  | Aa | Bb | Cc | Dd |
|  |  |  | Reihe |  |

# 21	Fruchtfolgeversuch zum FAEN-Verbundprojekt

Prof. M. VARRELMANN, Prof. P. KARLOVSKY, Prof. B. MÄRLÄNDER, Prof. A. v. TIEDEMANN

Kooperation des Departments für Nutzpflanzenwissenschaften, Fachgebiet Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz mit dem IFZ Göttingen

In dem 2006 angelegten Fruchtfolgeversuch wird im Rahmen eines vom MWK geförderten Verbundprojektes an zwei Standorten im Raum Göttingen (Marienstein und Gladebeck) jeweils ein Fruchtfolgeversuch durchgeführt. Zentrale gemeinsame Fragestellung ist Auftreten, Entwicklung, Übertragung und Schadwirkung von Fusarien in Fruchtfolgen mit Zuckerrüben, Mais und Weizen.

Bei Weizen wird auf zwei Genotypen zurückgegriffen, die sich in ihrer Resistenz gegenüber Ährenfusarien deutlich unterscheiden. Der Fungizideinsatz (zwei Blattbehandlungen) wird in drei verschiedenen Wirkstoffstrategien ausgelegt, nämlich als strobilurinhaltige bzw. triazolbetonte Spritzfolge, sowie basierend auf physiologisch neutralen Fungiziden. Mit diesem methodischen Ansatz sollen abgestufte Risikosituationen für das Entstehen von Ährenfusariosen geschaffen werden.

In den Weizenversuchen sollen mit dem Feldversuch folgende spezielle Fragestellungen bearbeitet werden:

- Nachweis der ermittelten Fusarium-Arten in den verschiedenen Fruchtfolgen und Fruchtfolgegliedern mittels molekularer Detektionsverfahren

- Spezies-spezifische Übertragungswege und Inokulumreservoire sowie Einfluß der Fruchtfolge auf diese

- Einfluß der Fruchtfolge auf das Fusarium-Artenspektrum

- Einfluß der Fusarium-Arten auf Wachstum, Ertrag und Qualität bei Weizen

- Bedeutung des Halmbasisbefalls

Abb.1: Feldversuchsplan des Fruchtfolgeversuchs im Verbundprojekt: Versuchsanlage für das Jahr 2010 und die Folgejahre bis 2011.

Aufbau und Versuchsparameter des Fruchtfolgeversuchs:

Standorte:		Marienstein (Torland) und Gladebeck (Praxisfläche)

Laufzeit:		2006-2011 (Verlängerung in Projektphase II bis 2013)

Versuchsanlage:

Vier parallele, dreigliedrige Fruchtfolgeversuche, bestehend aus den Fruchtfolgen:

ZR-WW-ÖR, ZR-ÖR-WW,

MA-WW-WW und

WW-WW-WW

(ZR-Zuckerrübe; WW – Winterweizen; ÖR – Ölrettich; MA – Mais) (s. a. Abb. 1 + 2)

- Untersuchungen zum Fusariumbefall der Zuckerrüben werden zu verschiedenen Entwicklungsstadien durchgeführt und mit dem Erregerspektrum des Bodens in Beziehung gesetzt. Eine Entwicklung der Befallssituation wird weiterhin nach der Ernte unter verschiedenen Lagerbedingungen der Zuckerrüben untersucht.

- Fusarium-befallene Zuckerrüben werden auf Kontamination mit pilzlichen Mykotoxinen untersucht (Labor Prof. Dr. P. Karlovsky, Abteilung Molekulare Phytopathologie und Mykotoxinforschung des Departments für Nutzpflanzenwissenschaften, Universität Göttingen).

Abb.2: Spaltanlage mit vier Wiederholungen bestehend aus zwei Großparzellen (Sorten) in denen drei Fungizide randomisiert sind

|  | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fahrgasse (WW Solitär) | 5 | 6 | 3 | 2 | Fahrgasse (WW Solitär) | 1 | 4 | 3 | 6 | Fahrgasse (WW Solitär) |  |
| 30m |  | 3 | 4 | 1 | 6 |  | 5 | 6 | 5 | 2 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | Wdh. 1 | Wdh. 2 | 30m | Wdh. 3 | Wdh. 4 |  |  |

| Var.1 | Sorte:Centrum | Fungizid:1 | Strobi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Var.2 | Sorte:Ritmo | Fungizid:1 |  |  |
| Var.3 | Sorte:Centrum | Fungizid:2 | Triazol |  |
| Var.4 | Sorte:Ritmo | Fungizid:2 |  |  |
| Var.5 | Sorte:Centrum | Fungizid:3 | neutral |  |
| Var.6 | Sorte:Ritmo | Fungizid:3 |  |  |
| Größe: 30m * 30 m = 900 m² | Parzellengröße: 2,5m * 10m = 25m² |

Abb.2: Spaltanlage mit vier Wiederholungen bestehend aus zwei Großparzellen (Sorten) in denen drei Fungizide randomisiert sind

# 22	Bedeutung von Hecken für die Biodiversität auf dem Versuchsgut Deppoldshausen

Prof. Dr. T. TSCHARNTKE, Dr. Y. CLOUGH, Dr. C. SCHERBER, Dr. C. THIES

Abt. Agrarökologie, Georg-August-Universität Göttingen

22.1	Zielsetzung und Fragestellung

Auf dem Versuchsgut Deppoldshausen wurden im Frühjahr 2002 am westlichen Feldrand des „Wolfackers“ 5 Heckenelemente mit jeweils 25 Gehölzarten zu Lehr- und Forschungszwecken angelegt. Die Hecken bestehen aus Baum- und Straucharten wie Stiel- und Traubeneichen, Winter- und Sommerlinden, Buchen, Berg-Ahorn, Weiden, Traubenholunder, Wolliger Schneeball und Brombeere. Hecken besitzen zwar kaum eine direkte wirtschaftliche Bedeutung, jedoch vielfältige ökologische Funktionen im Landschaftshaushalt. In einer einzigen Feldhecke können 1600 bis 1800 Tierarten leben, darunter viele Spinnen und Insektenarten, Vögel, Amphibien und auch Säugetiere wie der Feldhase, das Kaninchen und das Hermelin. In dieser Untersuchung soll die Bedeutung von Feldhecken und anderen Habitattypen für die Biodiversität in einer Mosaiklandschaft untersucht werden und ihre Rolle für die Besiedlung des Ackers.

22.2	Methoden

Biodiversitätsmonitoring mit Hilfe von Vegetationsaufnahmen, Beobachtungen an Phytometern (standardisiert angezogenen Pflanzen), Barberfallen, Halmbonituren, Kescherfängen und Farbschalen.

22.3	Anmerkung

Die Untersuchungen erfolgen durch Studierende im Rahmen des Moduls „Biodiversität und Agrarökologie“. Ziel des Praktikums ist es, Zusammenhänge in landwirtschaftlich genutzten Ökosystemen zu verstehen. Gleichzeitig werden die richtige Planung, Durchführung und statistische Auswertung von wissenschaftlichen Experimenten erlernt, sowie eine Reihe von Methoden zur systematischen Erfassung von Tier- und Pflanzenpopulationen.

23	Mischinokulationen von Maispflanzen zur Untersuchung von Interaktionen zwischen Maispathogenen

K. DÖLL, Prof. Dr. P. KARLOVSKY

Abteilung Molekulare Phytopathologie und Mykotoxinforschung

Fusarium ssp. tritt weltweit als bedeutendes Pathogen im Getreide und im Maisanbau auf. Es werden nicht nur durch Ertragsverluste erhebliche Schäden verursacht, sondern vor allem durch die Produktion von Toxinen, die sowohl bei Menschen als auch bei Tieren erhebliche Schäden hervorrufen können. Die wichtigsten Toxine sind Deoxynivalenol, Zearalenon, Fumonisine, Beauvericin, Fusaproliferin und Moniliformin.

In diesem Versuch sollen verschiedene Mischinfektionen an Maiskolben durchgeführt werden. Ziel ist es Erkenntnisse über den Einfluss verschiedener Pilze zueinander in Bezug zur Biomasse und der Mykotoxinproduktion zu erhalten. Dabei soll vor allem auch untersucht werden, inwieweit klimatische Standortunterschiede Auswirkungen auf die Interaktionen haben. Daher sollen wenn möglich zwei Felder an unterschiedlichen Standorten mit der angebauten Sorte Kabanas untersucht werden.

Es sollen jeweils 10 Pflanzen mit einer Mischinfektion von je zwei der  Fusarien–Arten Fusarium verticillioides, F. proliferatum, F. graminearum, F. avenaceum,  und F. culmorum inokuliert werden.

Bei der Inokulation werden 5-7 Tage nach Blühbeginn 1 mL Inokulum in den Narbenfädenkanal der Maispflanzen injiziert, welches Konzentrationen von 104 Sporen pro mL aufweist. Die inokulierten Kolben werden bei Reife nach äußeren Krankheitssymptomen bonitiert und die Kolben geerntet und getrocknet. Aus dem anschließend hergestelltem Mehl wird der Toxingehalt und das Toxinspektrum mit Hilfe der HPLC/MS-MS bestimmt. Die Biomasse der Fusarien-Arten wird mit Hilfe von artspezifischen Real- Time-PCR-Assays bestimmt.

24	Fusarienbefall bei Emmer und Nacktgerste im konventionellen Anbau und ihre Eignung zur Unterbrechung der Infektionskette1)

Prof. Dr. E. PAWELZIK, Dipl.-Ernährungswiss. K. EGGERT, Dr. I. SMIT, N. N.

Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abt. Qualität Pflanzlicher Erzeugnisse

24.1	Zielsetzung

Hinsichtlich der in Deutschland angebauten Herkünfte/Zuchtstämme von Emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccum) und spelzenfreidreschender Gerste (Nacktgerste) (Hordeum vulgare var. nudum) liegen keine Informationen über die Empfindlichkeit und Resistenz gegenüber Fusarium-Befall im konventionellen Anbau vor. Fundierte Ergebnisse zum Verhalten dieser Getreidearten in mehrjährigem Anbau unter konventionellen Bedingungen und während anschließender Lagerung fehlen. Aufgrund von Inokulationsversuchen der Versuchsjahre 2007 und 2008 als geeignet erachtete Herkünfte/Zuchtstämme werden 2010 und 2011 (wie bereits 2009) für eine alternative Fruchtfolge in Anlehnung an die Fruchtfolge im Hauptversuch des Verbundprojektes angebaut (Abb. 1). Die im Rahmen dieses Vorhabens bisher gewonnenen Erkenntnisse zu Abwehrmechanismen beruhen auf Ergebnissen eines Anbaujahres (2009) und sind daher noch nicht verallgemeinerungsfähig. Des Weiteren ist nichts über das Nachernteverhalten, insbesondere die Lagerung, dieser Getreidearten bekannt.

24.2	Fragestellungen

- Identifizierung der auftretenden Fusarienarten, Erfassung des produzierten Mykotoxinspektrums und Bestimmung der Mykotoxinkonzentrationen in Emmer und Nacktgerste

- Ermittlung von Qualitätsveränderungen in Emmer und Nacktgerste in Abhängigkeit vom Befallsgrad

- Ermittlung der Anfälligkeit von Emmer und Nacktgerste gegenüber Fusarien-Infektionen im konventionellen Anbau

- Erkenntnisgewinn zur Stressphysiologie von Emmer und Nacktgerste bei Fusarien-Befall im Anbau sowie bei Befall durch Lagerpilze während der Nacherntephase

24.3	Methodische Vorgehensweise

In zwei Versuchsjahren (2010, 2011) werden die aus konventionellen Fruchtfolgeversuchen (Abb. 1 und 2) stammenden Emmer- und Nacktgerstesorten (Tab. 1) hinsichtlich Fusarium-Befall und Mykotoxinbildung analysiert. Jeweils eine Emmer- und Nacktgerstensorte werden unter simulierten Praxisbedingungen sechs Monate unter optimalen und suboptimalen Bedingungen hinsichtlich Feuchte und Temperatur gelagert. Es werden die Pilzflora qualitativ und quantitativ erfasst und charakteristische Toxine (DON, OTA) ermittelt. Weitere Arbeiten betreffen Untersuchungen zum Sekundärstoffwechsel und zur Abbaudynamik der glutenbildenden Proteine durch Charakterisierung der pilzlichen Proteasen.

1) Dieses Projekt ist Teil eines Forschungsverbundes Agrar- und Ernährungswissenschaften Niedersachsen zum Thema „Qualitätsgerechte Pflanzenproduktion unter veränderten Rahmenbedingungen: Mykotoxine im Kontext von Produktion, Qualität und Verarbeitung“, gefördert vom MWK Niedersachsen und der Volkswagen Stiftung.

Abb. 1.: Lage der Emmer- und Nacktgerste-Parzelle im Gesamtversuch.

(WW = Winterweizen, ZR = Zuckerrübe, ÖR = Ölrettich, MA = Mais)

Tab. 1: Parzellennummern der Arten und Varietäten für das Jahr 2010.

Abb. 2: Schematischer Versuchsaufbau der Emmer- und Nacktgerste-Parzelle.

Lage:	Versuchsgut Marienstein (Torland), Gladebeck

Frucht 2010:	Sommer-Nacktgerste + Sommer-Emmer

Aufbau:	2 Blockanlagen (Getreidearten) mit jeweils 4 Blöcken (Varietäten) in 4 Wiederholungen
	Nacktgerste:	 3 Varietäten x 4 Wdh. = 12 Parz.
	Emmer:	 2 Varietäten x 4 Wdh. = 8 Parz.

Versuchsgröße:	Bruttoversuchsfläche:	30 m x 30 m = 900 m²
	Parzellengröße: 	6 m x 3 m = 18 m²
	Gesamt-Parzellenfläche: 	18 m² x 20 = 360 m²
	Wege- und Randfläche:	540 m²

25	Leguminosen-basierte Graslandwirtschaft als Beitrag zur Sicherung der

Grundfuttererzeugung – (KLIFF*-Futterbau)1)

F. KÜCHENMEISTER; N. WRAGE; J. ISSELSTEIN

Abteilung Graslandwirtschaft

25.1	Zielstellung

Leguminosen sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Produktivität von Grasnarben, wenn eine Stickstoffdüngung unterbleibt oder gering ist. Durch sich ändernde Temperatur- und Niederschlagsbedingungen wird erwartet, dass Futterleguminosen in Gemengen mit Gräsern zukünftig an Konkurrenzkraft gewinnen. Bisher beschränken sich agronomische Kenntnisse hauptsächlich auf Weißklee. Andere Leguminosenarten könnten jedoch durch sich ändernde Bedingungen an agronomischer Bedeutung zunehmen. In diesem Projekt soll die agronomische Leistungsfähigkeit von Hornklee, Gelbklee, Esparsette, Sumpfklee, Sichelluzerne und Weißklee in Reinsaat und Gemenge mit Deutschem Weidelgras in Abhängigkeit vom Klima untersucht werden. Die Hypothesen sind:

a) Leguminosen tolerieren Wasserstress gut,

b) auch Leguminosen, die bisher nur eine geringe Rolle in der Praxis spielen, können bei Klimawandel agronomisch leistungsfähig sein und

c) diese Leguminosen haben gute Futtereigenschaften.

25.2	Feldversuch

Die Reinsaaten und Gemenge werden an drei Standorten in Niedersachsen (Neuhaus/Solling, Reinshof/Göttingen und Dwergte/Cloppenburg) etabliert. Durch zeitweilige Überdachung wird auf der Hälfte der Flächen kontrollierter Trockenstress verursacht. Es werden die Ertragsleistungen, die Stickstoff-Fixierung sowie wichtige Merkmale der Futterqualität erfasst. In Detailuntersuchungen werden für Ertrags- und Konkurrenzanalysen Zeitreihenbeerntungen und Fraktionierungen (Blatt/Stängel, Blattflächenbestimmungen) durchgeführt. Die unterschiedlichen Leguminosen werden in Zusammenarbeit mit anderen KLIFF*-Teilprojekten auf Futtereigenschaften und Verdaulichkeit untersucht. Es werden Konsequenzen für die Entwicklung der Leguminosennutzung im Grasland, der Grundfutterversorgung der Milchkühe und der nachhaltigen Graslandnutzung erarbeitet.

Das Projekt ist Teil des Forschungsverbundes KLIFF.

*KLIFF – Klimawandelfolgenforschung in Niedersachsen, http://www.kliff-niedersachsen.de.

1) Ein Versuchsplan befindet sich direkt an der Versuchsfläche

26	Wertprüfung Nematodenresistenz / -toleranz von Zuckerrüben

Dr. C. BUHRE

Institut für Zuckerrübenforschung

26.1	Zielsetzung

Der Befall mit Rübenzystennematoden (Heterodera schachtii) hat eine hohe Bedeutung im Zuckerrübenanbau und kann zu deutlichen Ertragsverlusten führen. Über die Zuckerrübenzüchtung wurden inzwischen sowohl resistente als auch tolerante Sorten entwickelt, die im Vergleich zu anfälligen Sorten unter Befallsbedingungen deutliche Ertragsvorteile haben. Für die Zulassungen ist die Differenzierung der Sortenleistung unter Befall zu prüfen. Dies geschieht durch die Wertprüfung Nematoden, welche auf Schlägen mit einem möglichst hohen und einheitlichen Befallsdruck durchgeführt wird.

26.2	Versuchsfragen

- Abschätzung des Ertragspotential von resistenten und toleranten Sorten unter Nematodenbefall im Vergleich zu anfälligen Sorten.

26.3	Methoden

- Der Versuch ist als vollständig randomisierte Blockanlage mit 22 Sorten in vierfacher Wiederholung angelegt. Im Jahr 2010 umfasst die Versuchsserie 12 Orte. Der Versuchsstandort liegt auf der Fläche Dragoneranger.

- Es ist eine maschinelle Ernte vorgesehen.

Versuchsanlage

Lateinisches Rechteck in 4 Wiederholungen

Randomisationsplan

27	Wertprüfung der Rhizoctoniaresistenz von Zuckerrüben

Dr. C. BUHRE

Institut für Zuckerrübenforschung

27.1	Zielsetzung

Der Erreger der Späten Rübenfäule (Rhizoctonia solani) hat eine hohe Bedeutung in einigen Gebieten des Zuckerrübenanbaus. Über die Zuckerrübenzüchtung wurden (teil-) resistente Sorten entwickelt, die im Vergleich zu einer anfälligen Sorte unter Befallsbedingungen deutliche Ertragsvorteile haben. Nach Abschluss der mehrjährigen methodischen Untersuchung zur Testung der Resistenz unter Feldbedingungen wird nun ab diesem Jahr eine Wertprüfung durch das Bundessortenamt als Regelprüfung durchgeführt. Die Erfassung der Resistenz gegenüber Rhizoctonia solani erfolgt dabei nur noch über die Bonitur des Befalls. Eine Ertragsfeststellung findet nicht statt.

27.2	Versuchsfragen

- Abschätzung des Resistenzniveaus von Sorten unter künstlichem Befall mit Rhizoctonia solani im Vergleich zu anfälligen Sorten.

27.3	Methoden

- Die Versuche werden als vollständig randomisierte Blockanlagen mit 17 Sorten in vierfacher Wiederholung angelegt. Im Jahr 2010 umfasst die Versuchsserie 5 Orte. Ein Versuchsstandort liegt auf der Fläche Achten in Holtensen.

Versuchsanlage

Lateinisches Rechteck mit 4 Wiederholungen

Randomisationsplan

28	Auswirkung unterschiedlicher Umweltbedingungen auf den Krankheitsverlauf von Rhizoctonia solani an Zuckerrüben

Prof. Dr. M. VARRELMANN

Institut für Zuckerrübenforschung

28.1	Zielsetzung

Ziel der Untersuchungen ist es, durch Bewässerung (mit/ohne) sowie eine Vliesabdeckung (mit/ohne) in Zuckerrüben verschiedene für den Befall der Zuckerrübe mit R. solani förderliche Umweltbedingungen zu induzieren und damit Resistenzprüfungen zu optimieren. Eine Anwendung eines Rhizoctonia Fangpflanzentests mit unterschiedlichen Zwischenfrüchten soll dabei die Befallsintensität an Zuckerrüben abbilden und eine Erregerquantifizierung ermöglichen.

28.1	Versuchsfrage

- Haben differenzierte Umweltbedingungen einen Einfluss auf den Befallsgrad von Rhizoctonia solani an Zuckerrüben?

28.1	Methoden

- Der Versuch wird auf der Fläche Achten in Holtensen durchgeführt

- Es erfolgt eine künstliche Inokulation mit Rhizoctonia solani vor der Aussaat der Zuckerrüben mit 50 kg/ha Gersteninokulum

- Detaillierte Erfassung von Umweltdaten im Laufe der Vegetation

- Zeiternten zur Erfassung des Krankheitsverlaufs. Erregernachweis am Rübenkörper und Anwendung eines Rhizoctonia-Fangpflanzentests im Feld durch Aussaat von Zwischenfrüchten.

- Ertrags- und Qualitätsfeststellung zur Ernte der Zuckerrüben

Versuchsplan
	Standort Achten, Blockanlage mit 16 Versuchsgliedern und 2 Wiederholungen

| 1\1 | Belinda ohne |  |
| --- | --- | --- |
| 1\2 | Belinda Vlies |  |
| 1\3 | Belinda Bewässerung |  |
| 1\4 | Belinda Bewässerung und Vlies |
| 2\1 | Donella ohne |  |
| 2\2 | Donella Vlies |  |
| 2\3 | Donella Bewässerung |  |
| 2\4 | Donella Bewässerung und Vlies |
| 3\1 | Premiere ohne |  |
| 3\2 | Premiere Vlies |  |
| 3\3 | Premiere Bewässerung |  |
| 3\4 | Premiere Bewässerung und Vlies |
| 4\1 | Jenna KWS ohne |  |
| 4\2 | Jenna KWS Vlies |  |
| 4\3 | Jenna KWS Bewässerung |
| 4\4 | Jenna KWS Bewässerung u. Vlies |
| 4/2 | 2/1 | 4/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 3/2 |  | 3/3 | 1/4 | 2/4 | 1/3 | 4/4 | 2/3 | 3/4 | 4/3 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |  | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
| 3/2 | 1/1 | 2/1 | 4/2 | 1/2 | 2/2 | 4/1 | 3/1 |  | 1/4 | 3/4 | 4/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 4/4 | 2/4 |
| 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 1/2 | 4/1 | 3/1 | 3/2 | 2/2 | 4/2 | 2/1 | 1/1 |  | 1/3 | 3/3 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 1/4 | 4/3 | 2/3 |
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |  | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| 2/1 | 2/2 | 3/2 | 1/2 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 4/2 |  | 2/3 | 4/4 | 4/3 | 3/4 | 3/3 | 2/4 | 1/3 | 1/4 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |  | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |

29	Einfluss eines Fusarienbefalls an Zuckerrübe auf Ernteprodukte sowie auf den

fruchtfolgeübergreifenden Fusarienbefall an Weizen

Prof. Dr. M. VARRELMANN

Institut für Zuckerrübenforschung

29.1	Zielsetzung

Ziel der Untersuchungen ist es zu bestimmen, ob und in welchem Umfang Fusarium spec. Zuckerrüben infizieren. Mittels dieses Feldversuches mit Winterweizen und Zuckerrübenfruchtfolgen wird eine fruchtfolgeübergreifende Beeinträchtigung der Feldkulturren durch das Pathogen Fusarium exemplarisch bestimmt. Dabei steht im besonderen Interesse der Untersuchungen der Einfluss einer fusariuminfizierten Kultur auf den Grad des Fusariumbefalls der nachfolgenden Kulturen.

29.2	Versuchsfrage

- Besteht eine fruchtfolgeübergreifende Beeinträchtigung der Weizenkultur, in Form eines gesteigerten Fusarienbefall durch die Vorfrucht Zuckerrüben?

29.3	Methoden

- Die Versuche werden auf Flächen in Angerstein durchgeführt.

- Es erfolgt keine künstliche Inokulation der Feldkulturen

- Untersuchungen zum Fusariumbefall der Zuckerrüben werden zu verschiedenen Entwicklungsstadien durchgeführt und mit dem Erregerspektrum des Bodens in Beziehung gesetzt

- Eine Entwicklung des Befalls wird weiterhin nach der Ernte unter verschiedenen Lagerbedingungen der Zuckerrüben untersucht

- Fusarium-befallene Zuckerrüben werden auf eine Kontamination mit pilzlichen Mykotoxinen untersucht.

Versuchsplan

Standort Angerstein

30	Zuckerrüben-Schaugarten

Dr. A. WULKOW

Institut für Zuckerrübenforschung

30.1	Zielsetzung

Einflussfaktoren, die das Wachstum und die Entwicklung der Zuckerrübe (Beta vulgaris) beeinflussen, werden dargestellt. Außerdem werden verwandte Beta-Arten angebaut, die einen Ausschnitt aus den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten zeigen.

Versuchsplan

Standort Achten, Holtensen

31	Fluss von Kohlenstoff durch unterirdische Nahrungsnetze: Untersuchungen mit stabilen Isotopen

Forschergruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Koordination: S. SCHEU, J.-F.-BLUMENBACH - Institut für Zoologie und Anthropologie, Georg-August-Universität Göttingen

Zusammenfassung

Das Projekt untersucht den Fluss von Kohlenstoff durch biotische Komponenten des terrestrischer Ökosysteme anhand eines Agrarsystems. Auf einer landwirtschaftlichen Fläche, die bisher nur mit C3-Pflanzen bewirtschaftet wurde, wird durch Anpflanzung von Mais als C4-Pflanze ein 13C-Signal eingeführt. Es werden zwei Bewirtschaftungsformen untersucht: Anbau in Form von Körnermais und Anbau in Form von Futtermais. Im Gegensatz zu Ersterem werden in Letzterem dem unterirdischen System keine oberirdischen Pflanzenreste zugeführt, der Fluss von Kohlenstoff entstammt damit ausschließlich wurzelbürtigen Quellen. Die Inkorporation des Mais-Kohlenstoffs in wesentliche Komponenten des unterirdischen Nahrungsnetzes wird verfolgt. Dabei wird zwischen Pfaden unterschieden, die auf Bakterien bzw. Pilzen basieren. Zudem erlaubt der Forschungsansatz eine Differenzierung der Bedeutung von strukturellen Streubestandteilen und von Wurzelexsudaten. Außerdem erlaubt das Projekt die Beurteilung der relativen Bedeutung von ober- und unterirdischen Ressourcen für Boden-Nahrungsnetze.

Das Projekt verwendet verschiedene Isotopentechniken, um Schlüsselarten zu identifizieren, die am Kohlenstofffluss wesentlich beteiligt sind. Die Methoden umfassen die Analyse von Gesamt-Signaturen, aber auch von bestimmten Komponenten, wie Fettsäuren und Nukleinsäuren. In zusätzlichen Markierungsexperimenten werden zudem Parameter erhoben, die zur Erstellung einer Kohlenstoffbilanz erforderlich sind. Dies wird ergänzt durch Untersuchungen zu Respirations- und Assimilationsraten, und allometrischen Funktionen in Räuber-Beute Beziehungen. Diese Untersuchungen sollen in eine Nahrungsnetz-orientierte Modellierung des Kohlenstoffflusses eingehen.

Das Projekt hat zum Ziel (1) ein hoch aufgelöstes Nahrungsnetz des Zersetzersystems zu erstellen, (2) mikrobielle und tierische Narungsnetzkomponenten zu verbinden und (3) über Verwendung moderner Tracer-Methoden und von Biomarker-Molekülen quantitative Daten zur Erstellung eines dynamischen Kohlenstofffluss-Modells zu erheben und dieses Modell zu implementieren.

Teilprojekte:

1 – Bilanz und Fluss von wurzelbürtigem Kohlenstoff durch Bodennahrungsnetze (RootC; Y. Kuzyakov, Universität Bayreuth)

2 - Characterisation of mobile dissolved and particulate organic substances (MOPS) and quantification of MOPS-transport across the rhizosphere-vadose zone boundary (MobileC; K.Totsche, Universität Jena)

3 – Quantitative Modellierung des Kohlenstoffflusses durch Bodennahrungsnetze (ModelC; U. Brose; Technische Universität Darmstadt)

4 – Einfluss von Ressourcenqualität und –verfügbarkeit auf Mikroorganismen und deren Kohlenstoffassimilation (MicC; E. Kandeler, Universität Hohenheim)

5 – Identifikation von Schlüsselarten des prokaryotischen Nahrungsnetzes: Verknüpfungen und Rolle im Kohlenstofffluss (MicLink; K. Lüders, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit)

6 – Symbiotische und saprotrophe Pilze als Link zwischen Pflanzen-Kohlenstoff und unterirdischen Nahrungsnetzen (FunLink; F. Buscot & D. Krüger, Umweltforschungszentrum Halle)

7 – Der bakterielle Energiekanal (ProtWeb; M. Bonkowski, Universität Köln)

8 – Kohlenstofffluss durch das Nahrungsnetz der Bodenfauna (FaunnWeb; S. Scheu, Georg-August-Universität Göttingen & L. Ruess, Humboldt Universität Berlin)

# Text boxes

Fehler! Kein gültiges eingebettetes Objekt.

Fehler! Kein gültiges eingebettetes Objekt.

0,,3

1,5

184 m

B 27 n. Göttingen

40

8

78,50 m

N

B = Parzelle mit

Bodenbelastung

1,0

1,0

1,0

3,5

0 t

2 x 2,5 t

2 x 5,0 t

6 x 5,0 t

4,14

4,14

3,5

Lage der Belastungs-

Stufen innerhalb einer

B-Parzelle

N

3

4

10

36

12,75

12,75

2,1

### 125 m

### Feldweg

25,50 m

Einkorn-Zuchtgarten

LP Einkorn

18 F-Typ Linien

2 Wdh

LP Saflor

8x8-Gitter

F5, F6-Linien

Getreidezuchtgarten 2009/2010

LP Einkorn

6x6–Gitter,

2 Wdh,

jede Prüfgliedparzelle besteht aus 3 Saatparzellen

50 m

Einkorn-Zuchtgarten

N

‘Historische’ Weizenlinen

Sommer- und Winterackerbohnen

3 Weizen u. 3 Dinkel

17,5 m

| Var.1 | Var.2 | Var.3 | Var.4 | Var.2 | Var.3 | Var.1 | Var.4 | Var.2 | Var.4 | Var.1 | Var.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 WR | 06 WW | 06 WR | 06 WR | 06 WW | 06 WR | 06 WR | 06 WR | 06 WW | 06 WR | 06 WR | 06 WR |
| 07 WW | 07 WG | 07 WW | 07 WR | 07 WG | 07 WW | 07 WW | 07 WR | 07 WG | 07 WR | 07 WW | 07 WW |
| 08 Hafer | 08 WR | 08 WR | 08 WR | 08 WR | 08 WR | 08 Hafer | 08 WR | 08 WR | 08 WR | 08 Hafer | 08 WR |
| 09 WG | 09 WW | 09 WW | 09 WR | 09 WW | 09 WW | 09 WG | 09 WR | 09 WW | 09 WR | 09 WG | 09 WW |
| 10 WR | 10 WG | 10 WR | 10 WR | 10 WG | 10 WR | 10 WR | 10 WR | 10 WG | 10 WR | 10 WR | 10 WR |
| Aussaat: W-Raps: 19.08.2009 | Sorte: Cooper 60 Körner / m2 | Var.1 | Raps 4-jährig |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Var.2 | Raps 3-jährig |
| Aussaat: W-Gerste: 21.09.2009 | Sorte: Alinghi 300 Körner / m² | Var.3 | Raps 2-jährig |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Var.4 | Raps 1-jährig |

2D

7D

13C

9C

28B

6B

21A

1A

30D

19D

6C

26C

33B

11B

22A

2A

35D

11D

16C

15C

38B

16B

23A

3A

14D

25D

28C

1C

3B

21B

24A

4A

20D

21D

10C

33C

9B

26B

25A

5A

34D

12D

36C

25C

14B

31B

26A

6A

1D

18D

5C

32C

19B

36B

27A

7A

8D

5D

37C

8C

24B

1B

28A

8A

38D

31D

11C

29C

29B

7B

29A

9A

40D

28D

24C

20C

34B

12B

30A

10A

13D

6D

35C

2C

39B

17B

31A

11A

26D

39D

31C

23C

4B

22B

32A

12A

17D

36D

17C

40C

10B

27B

33A

13A

9D

3D

39C

7C

15B

32B

34A

14A

29D

16D

4C

38C

20B

37B

35A

15A

23D

32D

12C

14C

25B

2B

36A

16A

15D

27D

19C

3C

30B

8B

37A

17A

33D

37D

27C

34C

35B

13B

38A

18A

4D

10D

22C

18C

40B

18B

39A

19A

24D

22D

21C

30C

5B

23B

40A

20A